## Slide 1
BÁO CÁO HỌC THUẬT NĂM 2019
BỘ MÔN CƠ LÝ THUYẾT
HÀ NỘI, NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2019

## Slide 2
ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ
VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI
Đinh Công Đạt

## Slide 3
Vì lý do tiết kiệm vật liệu và giảm thời gian tăng tốc, các cơ cấu robot ngày càng được thiết kế mảnh hơn và do đó tính đàn hồi của các khâu là không thể bỏ qua trong việc khảo sát động lực học và thiết kế bộ điều khiển chuyển động.
Trong bài báo này, trình bày việc thiết lập phương trình chuyển động của cơ cấu 4 khâu bản lề với thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp Ritz – Galerkin và phương trình Lagrange loại 2. Tính toán động lực học và áp dụng lý thuyết điều khiển ổn định để đảm bảo chuyển động thực của robot có khâu đàn hồi sai khác chuyển động mong muốn của khâu thao tác nhỏ như có thể.
GIỚI THIỆU

## Slide 4
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài báo này trình bày việc mô hình hóa cơ cấu 4 khâu phẳng có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp Ritz - Galerkin
Sử dụng phương trình Lagrange loại 2 để thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ.
Thiết kế bộ điều khiển PD cho bài toán điều khiển ổn định
Tính toán số thực hiện bằng Matlab

## Slide 5
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI

## Slide 6
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI

## Slide 7
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI

## Slide 8
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI
Rời rạc hóa thanh truyền bằng Ritz – Galerkin ta được

## Slide 9
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VỚI THANH TRUYỀN ĐÀN HỒI
Động năng và Thế năng trở thành

## Slide 10
Sử dụng phương trình Lagrange loại 2 dạng nhận tử ta có phương
trình vi phân chuyển động của cơ cấu:

## Slide 11
Điều Kiện đầu

## Slide 12
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

## Slide 13
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Điều khiển dao động bằng phương pháp PD

## Slide 14
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Điều khiển dao động bằng phương pháp PD
Kết quả của bài toán điều khiển được trình bày từ Hình 12 đến Hình 13. Từ Hình 16 đến Hình 16 cho thấy hiệu quả của bộ điều khiển PD tăng cường, bộ điều khiển có khả năng hạn chế dao động đàn hồi và điều khiển chuyển động. Sự sai lệch của cơ cấu đàn hồi do sự biến dạng gây ra là không đáng kể, chuyển động của cơ cấu đàn hồi bám theo cơ cấu rắn.
Dao động uốn cũng được dập tắt như Hình 16. Biến dạng uốn gần như triệt tiêu sau khoảng thời gian 1s. Hình 17 là mômen điều khiển τC cần thiết để điều khiển cơ cấu.

## Slide 15
KẾT LUẬN
Báo cáo này trình bày việc thiết lập phương trình vi phân chuyển động của cơ cấu 4 khâu bản lề với thanh truyền đàn hồi bằng phương Pháp Ritz – Galerkin và phương trình Lagrange loại 2.
Xác định điều kiện đầu động học và giải hệ phương trình trên tìm đáp ứng động lực học của hệ.
Điều khiển PD áp dụng để chuyển động khâu đàn hồi bám theo chuyển động rắn. Mô phỏng số chứng minh độ tin cậy của phương án đề xuất.

## Slide 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Ahmed A. Shabana: Flexible Multibody Dynamics: Review of Past and Recent Developments. Multibody System Dynamics 1: 189–222, 1997
[2] Santosha Kumar Dwivedy and Peter Eberhard: Dynamic analysis of flexible manipulators, a literature review. Mechanism and Machine Theory 41 (2006) 749–777.
[3] K. Lochan, B.K. Roy, B. Subudhi: A review on two-link flexible manipulators. Annual Reviews in Control, Volume 42, 2016, Pages 346-367.
[4] Yanqing Gao, Fei-Yue Wang, Zhi-Quan Zhao: Flexible Manipulators: Modeling, Analysis and Optimum Design, Academic Press, 2012.
[5] Nguyen Van Khang: Dynamics of Multibody Systems (in Vietnamese). Science and Technics Publishing House, Hanoi (2007).
[6] Nguyen Van Khang: Kronecker product and a new matrix form of Lagrangian equations with multipliers for constrained multibody systems. Mechanics Research Communications 38, (2011) 294-29.
[7] Zhi-Cheng Qiu (2012) Adaptive nonlinear vibration control of a Cartesian flexible manipulator driven by a ballscrew mechanism. Mechanical Systems and Signal Processing, 30, pp. 248–266.
[8] Dadfarnia, M., Jalili N., Xian B., Dawson D. M. (2004) Lyapunov-Based Vibration Control of Translational Euler-Bernoulli Beams Using the Stabilizing Effect of Beam Damping Mechanisms. Journal of Vibration and Control, 10, pp. 933–961.
[9] Benosman M., Le Vey G. (2002) Joint trajectory tracking for planar multi-link flexible manipulator. IEEE Int. Conference on Robotics and Automation, Washington D.C., pp. 2461–2466.
[10] Yang H., Krishnan H., Ang Jr. M. (1997) A simple rest-to-rest control command for a flexible link robot. IEEE Int. Conference on Robotics and Automation, Albuquerque, New Mexico, pp. 3312–3317.
[11] Benosman M., Le Vey G., Lanari L., De Luca A. (2001) Rest-to-Rest Motion for Planar Multi-Link Flexible Manipulator Through Backward Recursion. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 126(1), pp. 115-123.
[12] R. E. Valembois, P. Fisette, and J. C. Samin: Comparison of Various Techniques for Modelling Flexible Beams in Multibody Dynamics, Nonlinear Dynamics 12: 367–397, 1997.
[13] Tamer M Wasfy and Ahmed K Noor: Computational strategies for flexible multibody systems, Appl Mech Rev vol 56, no 6, November 2003, pp.533-613.
[14] Javier García de Jalón, Eduardo Bayo: Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems, The Real-Time Challenge, Springer-Verlag NewYork, Inc., 1994.
[15] Sang-Myeong Kim: Lumped Element Modeling of a Flexible Manipulator System. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, VOL. 20, NO. 2, APRIL 2015 967-974.
[16] Chu Quốc Thắng (1997): Phương pháp phần tử hữu hạn. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[17] Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa (2007): Phương pháp phần tử hữu hạn. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[18] Usoro, P.B., Nadira, R., and Mahil, S.S. (1986). A Finite Element/Lagrange Approach to Modeling Lightweight Flexible Manipulators. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. 108: 198-205.
[19] Seifried, R. (2014): Dynamics of Underactuated Multibody Systems - Modeling, Control and Optimal Design. Solid Mechanics and Its Applications, Vol. 205, Springer.
[20] Lammerts, I. M. M. (1993). Adaptive computed reference computed torque control of flexible manipulators. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, DOI: 10.6100/IR402510..

## Slide 17
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI