## Slide 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ
ĐỘC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHẤT NGUY HẠI TỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
BÁO CÁO HỌC THUẬT
Người trình bày: Phạm Khánh Huy
Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
Khoa: Môi trường

## Slide 2
1. THẾ NÀO LÀ CTNH

## Slide 3
* THEO HỘI MÔI TRƯỜNG MỸ (USEPA):
CTNH là chất thải hay hỗn hợp các chất thải do việc bảo quản, vận chuyển, xử lý, đổ thải không thích hợp nên hàm lượng, nồng độ và tính chất hoá học của chúng đã gây ra những tác động độc hại, làm giảm sức khỏe, gây nguy hại đến tính mạng con người.
* THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014, SỐ 55/2014/QH 13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 định nghĩa chất thải nguy hại như sau:
Chất thải là vật chất thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.
CTNH là chất thải có chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ngộ độc, gây ăn mòn và có đặc tính nguy hại khác.
Quản lý chất thải là phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.
* THEO TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG LIÊN HỢP QUỐC (UNEP):
CTNH là các chất thải ở dạng khí, lỏng, rắn, có tính chất độc hại đối với con người, gây ngộ độc, chết người, bệnh viêm nhiễm, bệnh ung thư, gây quái thai… và gây tác hại đến môi trường như gây cháy nổ, ô nhiễm phóng xạ, các chất thải bệnh viện.

## Slide 4
2. Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại
Sản xuất công nghiệp: phát sinh trong quá trình sản xuất (chất tẩy, phẩm màu, xút, dầu mỡ, kim loại)
Hoạt động nông nghiệp: quá trình sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản,…

## Slide 5
2. Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại
Dịch vụ y tế: chất thải phát sinh từ phòng thí nghiệm, kim tiêm, thiết bị phòng mổ, hóa chất, bệnh phẩm …
Sinh hoạt: Các sản phẩm thường ngày như pin, túi nilon, mỹ phẩm, sơn, bình xịt … đều có chứa những chất độc hại (chì, thuỷ ngân, Cađimi, …).

## Slide 7
3. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI
1
2
3
4
Theo tính chất:
Nhóm CT dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, chất thải độc và chất thải phóng xạ
Trạng thái tồn tại:
chất thải dạng rắn, dạng lỏng và dạng khí
Độ bền vững:
chất thải không bền (< 2 tuần), ít bền (2 tuần – 1 năm), bền (1 – 5 năm) và rất bền (> 5 năm)
Danh mục quản lý:
Theo Công ước Basel (phụ lục I, III) và theo TCVN 6706 - 2009

## Slide 8
Ký hiệu | Phân nhóm độc | Qua miệng |  | Qua da | 
 |  | Thể rắn | Thể lỏng | Thể rắn | Thể lỏng
Ia | Độc mạnh | 5 | 20 | 10 | 40
Ib | Độc | 5 – 50 | 20 – 200 | 10 – 100 | 40 - 400
II | Độc trung bình | 50 – 500 | 200 – 2.000 | 100 – 1.000 | 400 – 4.000
III | Độc ít | 500 – 2.000 | 2.000 – 3.000 | 1.000 | 4.000
IV | Không độc | > 2.000 | > 3.000 |  | 
Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế Thế giới (LD50 mg/kg chuột nhà)

## Slide 9
4. Quy trình xác định Chất thải nguy hại
ChÊt th¶i cã trong danh môc theo TT 36/2015/TT - BTNMT kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa phÇn tö thuéc Phô lôc I – C«ng ư­íc Basel kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa phÇn tö nµo lµ chÊt ch¸y næ kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa phÇn tö nµo lµ chÊt dÔ ch¸y hay cã thÓ tù bèc ch¸y kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa thuèc nhuém hữu c¬ nµo kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa hîp chÊt g©y bÖnh nµo kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa hîp phÇn nµo gi¶i phãng khÝ dÔ ch¸y kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa phÇn tö nµo khi ph¶n øng víi n­íc gi¶i phãng khÝ ®éc kh«ng?
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
CTNH
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Kh«ng
ChÊt th¶i cã pH <2 hoÆc pH >12,5 kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa 1% chÊt oxy ho¸ kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa > 0,1% hîp chÊt lµ ®éc tè kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa > 0,1% hîp chÊt g©y ung thư­, g©y qu¸i thai, ®ét biÕn kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa > 1% hîp chÊt ®éc sinh th¸i kh«ng?
ChÊt th¶i cã chøa nång ®é chÊt ®éc cao h¬n nång ®é giíi h¹n kh«ng?
ChÊt th¶i cã thÓ s¶n sinh ra c¸c hîp chÊt cã c¸c thuéc tÝnh võa kÓ trªn kh«ng?
ChÊt th¶i kh«ng nguy h¹i
Kh«ng
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Cã
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Kh«ng
Cã

## Slide 10
5. Ảnh hưởng của CTNH
Gây ô nhiễm MT khí: bụi, SO2, NOx, CO, H2S, hơi khí độc
Gây ô nhiễm MT nước mặt, nước ngầm: pH, COD, BOD5, KL nặng như Hg, Cr, Ni, Cu, Pb, Cd, dầu mỡ, thuốc bảo vệ thực vật
Gây ô nhiễm đất. Tích tụ qua chuỗi thực phẩm
CTNN
CT công nghiệp
CT y tế
CT sinh hoạt
Con người hít thở, ăn uống, tiếp xúc qua da
Gây bệnh cấp tính và mãn tính

## Slide 11
Các con đường tiếp xúc độc
Con đường CTNH xâm nhập vào cơ thể
Tình huống tiếp xúc với CTNH
Ngưỡng gây độc
Quá trình tích lũy và phóng đại sinh học của các chất độc trong CTNH

## Slide 12
Tác động đến sức khỏe con người khi thải bỏ CTNH không qua xử lý vào môi trường
Gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tiêu hóa
Gây các bệnh về đường tiêu hóa, viêm da
Gây các bệnh về tim mạch, thần kinh
Gây ung thư, đột biến gen và hàm lượng lớn có thể tử vong

## Slide 13
6. ĐỘC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHẤT NGUY HẠI
3.1. Asen - As
Asen là một á kim rất độc, được biết đến là chất kịch độc, có độc tính gấp 4 lần thủy ngân.
Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) và Liên minh châu âu (EU) thì đây là chất gây ung thư nhóm I
Làm phụ gia cho các kim loại Pb, Cu,... để làm cực acqui, dây cáp điện, ống nồi hơi, sản xuất thuốc trừ sâu, diệt cỏ, chất màu
Ứng dụng

## Slide 14
Asen có thể gây đầu độc nguồn nước, khiến nguồn nước bị ô nhiễm và không thể được sử dụng.
Ảnh hưởng đến con người đó là Gây ung thư, mệt mỏi, suy nhược, viêm da

## Slide 16
3.2. Thủy ngân - Hg
Thủy ngân là một kim loại rất độc, có thể gây tổn thương não và gan nếu tiếp xúc hít thở hay ăn phải.
Độc tính của thủy ngân phụ phục thuộc dạng thủy ngân trong từng trường hợp. Thủy ngân ở dạng lỏng thường ít độc hơn so với dạng các dạng khác.
Ứng dụng
Trong sản xuất hóa chất, trong kỹ thuật điện và điện tử...
Như sản xuất các hỗn hợp muối với đồng, bạc, vàng, thiếc, điện cực, nhiệt kế, đèn thuỷ ngân, tráng gương, chất xúc tác… HgNO3 dùng trong thuộc da,
HgS sử làm chất màu đỏ sản xuất sơn đáy tàu.
Thuỷ ngân hữu cơ (metyl, etyl, phenyl, tolyl thuỷ ngân) dùng để sản xuất chất trừ nấm

## Slide 17
Khi bị thải bỏ vào môi trường nước, các vi sinh vật sẽ hấp thụ và chuyển hóa thành metyl thủy ngân trong cơ thể vi sinh vật, cuối cùng trải qua quá trình đồng phân sinh học gây ra những xáo trộn với cho hệ thủy sinh. Là nguyên nhân phổ biến gây ra ngộ độc kim loại nặng cấp tính, phá hủy vi ống, tổn thương ty thể, peroxy hóa lipid và tích tụ các phân tử độc hại thần kinh
Chứng bệnh Minamata được phát hiện tại thành phố minamata, Kumamoto,
Nhật Bản vào năm 1956.
Xử lý thủy ngân tại vụ cháy nhà mày bóng dèn phích nước rạng đông

## Slide 19
3.3. Chì -Pb
Chì là một kim loại mềm, khối lượng nặng và rất độc hại. Chì có số nguyên tố cao nhất trong các nguyên tố bền
Ứng dụng
Chì được dùng nhiêu trong xây dựng, chế tạo pin, ắc quy và là thành phần của nhiều loại hợp kim, chất màu dùng trong sơn, trong men sứ, đạn, bọc dây cáp, xăng pha chì ....

## Slide 21
3.4. Cyanua
Cynaua -Xyanua là một chất hóa học cực độc có thể tồn tại dưới nhiều trang thái khác nhau như ở thể rắn, lỏng hay khí. Cyanua là một hợp chất hoá học có chứa nhóm xyano (C≡N), bao gồm một nguyên tử các-bon liên kết ba với một nguyên tử ni-tơ
Hợp chất hóa học của cyanua được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như chiết vàng, kim loại trong khai thác khoáng sản, sử dụng trong lĩnh vực xi mạ.
Ứng dụng

## Slide 22
Tiếp xúc với một lượng lớn cyanide có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp

## Slide 23
3.5. Chất phóng xạ
Chất phóng xạ, chất thải phóng xạ là những chất chứa vật liệu phóng xạ. Chất thải phóng xạ thường là sản phẩm phụ của việc sản xuất năng lượng hạt nhân, hoặc sử dụng phản ứng phân hạch hay công nghệ hạt nhân trong những ngành khác như y dược.

## Slide 24
Môi trường nước: gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc với các nguồn nước bị nhiễm chất phóng xạ.
Môi trường đất: Gây giảm chất lượng đất, ngấm vào đất canh tác sau đó được gia súc ăn phải và mang theo các chất phóng xạ đi vào cơ thể con người.
Ảnh hưởng đến không khí: do các vụ nổ thử vũ khí hạt nhân. làm ô nhiễm không khí và gây hại trực tiếp cho con người khi hít phải.

## Slide 25
Thảm họa Chernobyl, Ukraine năm 1986 – Cấp độ 7
Fukushima, Nhật Bản năm 2011 – Cấp độ 7

## Slide 28
Tên chất |  | Lĩnh vực sử dụng | Tác hại
Kim loại và các hợp chất chứa kim loại |  |  | 
Arsen (As) | Làm phụ gia cho các kim loại Pb, Cu,... để làm cực acqui , dây cáp điện, ống nồi hơi, sản xuất thuốc trừ sâu, diệt cỏ, chất màu |  | Bền Gây ung thư, mệt mỏi, suy nhược, viêm da
Selen ( Se) | Dùng để chế tạo linh kiện điện tử, đĩa từ, camera, tế bào quang điện, chi tiết máy tính, pin mặt trời, màu cho thuỷ tinh sành sứ, phụ gia cho thép, đồng, tác nhân lưu hoá, xúc tác, nguyên tố vết trong thức ăn gia súc. |  | Bền Mất màu ngón tay, răng, tóc Gây viêm mũi họng, suy nhược cơ thể
Bari ( Ba) | Làm phụ gia sản xuất hợp kim làm ống chân không, làm chất khử đồng và các kim loại, sản xuất dầu bôi trơn rôto dương cực, sản xuất hợp kim |  | Dạng bột tự cháy ở nhiệt độ phòng
Cadimi (Cd) | Phủ bề mặt kim loại, chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim đồng, chất chống cháy, pin Ni-Cd, dây bán dẫn, linh kiện vô tuyến, chất màu cho sành sứ, thuỷ tinh, tráng men, làm phim ảnh màu, điện cực, tế bào quang điện, chất diệt nấm |  | Bền Dạng bột tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng Gây ung thư, gây độc khi hít thở bụi và hơi, khi ăn uống chất chứa Cd. Gây bệnh nhuyễn xương, suy thận. Tích tụ trong gan thận và tuyến giáp

## Slide 29
Tên chất | Lĩnh vực sử dụng | Tác hại
Kim loại và các hợp chất chứa kim loại |  | 
Crom (Cr) | Mạ kim loại, chế tạo hợp kim và thép chứa Cr, nhuộm nhựa, sơn phủ ô tô, thiết bị , chế tạo màu vô cơ và màu hữu cơ, thuộc da | Bền Cr +6 gây ung thư , viêm da, phá huỷ thận Khả năng hấp thụ qua đường ruột Cr+6 là 50% lớn hơn Cr+3 là 1%
Chì (Pb) | Chế tạo cực acqui, chế tạo hợp kim, chất màu dùng trong sơn, trong men sứ, đạn, bọc dây cáp, (CH3)4Pb có từ 2-4 g/galon xăng pha chì. | Bền Độc, khoảng 10% lượng Pb vào cơ thể qua đường ăn uống bị hấp phụ, 40% lượng Pb qua phổi khi hít thở khói, bụi Pb bị hấp phụ. Các hợp chất hữu cơ của Pb có thể vào cơ thể bằng ngấm qua da Pb gây bệnh thiếu máu, gây quái thai, phá huỷ thận và thần kinh trung ương. 80-90% Pb đi vào cơ thể bị tích tụ trong xương và răng
Bạc (Ag) | Chế tạo dây dẫn, đồ trang sức, thìa dĩa, thiết bị y tế, linh kiện điện tử, điện cực, hỗn hống, chữa răng, tráng gương, xúc tác, các chất hoá ảnh, AgNO3, AgBr | Bền Độc phá huỷ cơ bắp, làm mất màu da, màu mắt

## Slide 30
Tên chất | Lĩnh vực sử dụng | Tác hại
Kim loại và các hợp chất chứa kim loại |  | 
Thuỷ ngân (Hg) | Chế tạo hỗn hống với đồng, bạc, vàng, thiếc, điện cực, nhiệt kế, đèn thuỷ ngân, tráng gương, xúc tác. HgNO3 dùng trong thuộc lông thỏ, làm phớt mũ, HgS làm chất màu đỏ sản xuất sơn đáy tàu. Thuỷ ngân hữu cơ (metyl, etyl, phenyl, tolyl thuỷ ngân) dùng để sản xuất chất trừ nấm | Bền Độc, khoảng 80% hít thở qua phổi bị hấp phụ, chỉ 15% thuỷ ngân bị hấp phụ qua đường ăn uống, khoảng 50% Hg đi vào cơ thể tích tụ ở thận. Hg gây quái thai và phá huỷ thần kinh trung ương, phá huỷ thận.
Phi kim loại |  | 
Berily | Dùng trong sản xuất chất phát sáng huỳnh quang, trong luyện kim,… | Berily tồn tại chủ yếu dưới dạng hơi, gây viêm da và ung thư phổi
Phospho (P) | Phospho vàng dùng điều chế diêm, pháo, sản xuất thuốc trừ sâu hữu cơ, thuốc tẩy, thuốc nhuộm,… | P vàng cháy ở 30oC, gây bỏng nặng, viêm lợi
Lưu huỳnh (S) | Dùng trong công nghiệo cao su, SX axit H2SO4, diệt nấm, diệt mối bằng xông khói SO2 | Gây viêm phế quản, đau mắt

## Slide 31
Tên chất | Lĩnh vực sử dụng | Tác hại
Dung môi và chất hữu cơ |  | 
Benzen (C6H6) | Sản xuất các dẫn xuất của Benzen: ethylbenzen, dodecylbenzen, cyclohexane, phenol, nitrobenzene, dùng nhiều trong công nghiệp cao su, nhựa, in ảnh... | Cháy Thường hấp thụ qua đường hô hấp và qua da. Độc, gây ung thư, ảnh hưởng tới tuỷ xương và ADN
Aceton | Dùng nhiều trong mỹ phẩm, pha mực,… | Nồng độ cao gây rối loạn tâm lý
Toluen (C6H5CH3) | Sản xuất xăng có chỉ số ôctan cao, các dẫn xuất từ Tôluen: benzen, phênol, dung môi cho sơn, keo, cao su, chất dẻo, thuốc nhuộm, thuốc nổ, chất tẩy rửa... | Cháy Độc khi ăn uống, hít thở, hấp phụ qua da. Ở nồng độ 1.000 ppm sẽ gây chóng mặt, đau đầu, ở nồng độ cao hơn sẽ bị hôn mê
CCl4 | Dùng trong công nghiệp Sx chất tẩy rửa, hoá chất chữa cháy,… | Gây ung thư
Xy len | Dùng nhiều trong công nghiệp sơn, vecni, thuốc trừ sâu,… | Gây bệnh viêm đường hô hấp và viêm mắt
Chlorobenzen (C6H5Cl) | Sản xuất chất dẫn nhiệt, dung môi, thuốc trừ sâu, phênol, anilin,... | Cháy Độc khi hít thở, hấp phụ qua da
Chloroethen (CH2CHCl) | Sản xuất nhựa tổng hợp, PVC... | Rất độc, gây ung thư
Ethylbenzen (C6H5C2H5) | Sản xuất Styren, dung môi... | Cháy Độc khi ăn uống, hít thở, hấp phụ qua da, gây viêm da, viêm mắt

## Slide 32
Tên chất | Lĩnh vực sử dụng | Tác hại
Dung môi và chất hữu cơ |  | 
Dichloromethan (CH2Cl2) | Sản xuất dung môi trích ly, chất tẩy rửa, chất tạo bọt.... | Gây mê Độc , gây ung thư
Tetrachloromethan (CCl2CCl2) | Sản xuất dung môi làm sạch khô, tẩy dầu mỡ, fluorocacbon, chất dẫn nhiệt | Viêm da, viêm mắt
Endrin | Thuốc diệt côn trùng, diệt nấm | Độc khi hít thở, hấp phụ qua da, gây ung thư
Lindan | Thuốc diệt sâu bọ | Độc khi ăn uống, hấp phụ qua da
Methoxychlor | Thuốc diệt côn trùng | Độc
Toxaphen | Thuốc diệt côn trùng, diệt nấm | Độc khi ăn uống, hít thỏ, hấp phụ qua da
Silver | Thuốc diệt cỏ | Rất độc
CS2 | Dùng nhiều trong công nghiệp cao su, chất dẻo, diêm | Gây bệnh thần kinh
N-hecxan và Butyl ceton | Dùng nhiều trong pha chế keo, hồ dán, băng dính, công nghiệp sơn và thuốc nhuộm | Hấp thụ qua đường hô hấp và qua da, gây bệnh thần kinh