## Slide 1: BÁO CÁO HỌC THUẬT
“TÁI CHẾ TRO BAY TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ XYCLON THỦY LỰC”
Nhữ Thị Kim Dung

## Slide 2: TÓM TẮT
Các lò đốt chất thải rắn đô thị (MSWIs) ở Đài Loan tạo ra lượng lớn tro bay hàng năm, chủ yếu bao gồm các hợp chất canxi và silic, có tiềm năng tái chế. Tuy nhiên, một số kim loại nặng có trong tro bay MSWI cần được loại bỏ hoặc khử bớt trước khi tái chế để tro bay không nguy hại.
Mục đích: Giới thiệu công nghệ sử dụng xyclon thủy lực để tách các thành phần của tro bay MSWI nhằm thu được thành phần có thể tái chế.

## Slide 3
Kết quả: Muối clorua có thể được loại bỏ khỏi tro bay trong quá trình tách bằng thiết bị xyclon thủy lực. Trong môi trường nặng (cát thạch anh) không chỉ các muối được loại bỏ mà còn tách được các hạt tro bay.
Sau quá trình phân tách trong xyclon môi trường nặng, các kim loại nặng bao gồm Pb và Zn đi vào tinh quặng ở dạng hạt mịn, phần còn lại của tro bay chứa ít kim loại nặng hơn và phần này vừa không nguy hại, vừa có thể tái chế.

## Slide 4: GIỚI THIỆU
Ở Đài Loan, xử lý rác thải chủ yếu dùng công nghệ đốt vì diện tích đất hạn chế và thiếu bãi chôn lấp.
Năm 2010, có 24 lò đốt chất thải rắn đô thị (MSWI), với khoảng 6,24 triệu tấn chất thải được xử lý hàng năm. Các chất thải sau đốt, bao gồm cả phần phía dưới và tro bay, có trọng lượng xấp xỉ 1/5 trọng lượng của chất thải ban đầu và tro bay chiếm khoảng 23% trọng lượng của các chất còn lại. Do đó, tổng lượng tro bay MSWI được tạo ra là gần 302.000 tấn.

## Slide 5
Các thành phần chính trong tro bay MSWI thường là các hợp chất canxi, nhôm và silic, do đó MSWI tro bay rất có tiềm năng tái chế.
Có một số muối clorua, dioxin và kim loại nặng, chẳng hạn như Pb, Zn, Cu, Cd và Sb, có trong tro bay MSWI ảnh hưởng đến môi trường.
Nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu loại bỏ các kim loại nặng từ tro bay MSWI bằng các quy trình chiết xuất hoặc xử lý nhiệt, nhưng các phương pháp này rất phức tạp, với chi phí quá cao để áp dụng vào thực tế. Do đó, các phương pháp đơn giản hơn và rẻ hơn, chẳng hạn như công nghệ tách hydrocyclone, có thể phù hợp hơn trong thực tế.

## Slide 6
Mục đích của nghiên cứu: Sử dụng công nghệ hydrocyclone để tách tro bay MSWI để tái chế tiếp tục và khảo sát ảnh hưởng của môi trường nặng và áp suất đầu vào đối với việc loại bỏ các muối clorua và tách các kim loại nặng.

## Slide 7: Vật liệu và phương pháp
  Vật liệu:
  Tro bay MSWI được sử dụng trong nghiên cứu này được lấy từ một nhà máy đốt rác công cộng ở miền nam Đài Loan với công suất xử lý chất thải là 1800 tấn/ngày.
  Tro bay là hỗn hợp các chất cặn bã từ các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí (APCD) được trang bị máy lọc bán khô và máy lọc túi vải, do đó nó chứa các chất không cháy, bụi, muối, kim loại nặng và các chất phụ gia (ví dụ như vôi tôi và than hoạt tính).

## Slide 8
Vị trí lấy mẫu nằm ở đầu ra của ống xả tro bay, lượng mẫu thu được khoảng 100 kg. Mẫu tro bay được trộn kỹ trong phòng thí nghiệm bằng máy trộn, và phương pháp chia tư được sử dụng để giảm khối lượng mẫu xuống khoảng 5 kg cho các thí nghiệm tiếp theo. Độ ẩm được xác định bằng cách làm khô tro bay trong tủ sấy tuần hoàn không khí ở 105oC đến khối lượng không đổi, và chất bốc (LOI) được đo bằng cách nung mẫu trong lò nung ở 800oC trong 3 giờ.

## Slide 9: Quá trình tuyển rửa tro bay
Tro bay được trộn với nước khử ion (với tỷ lệ tro bay trên nước là 1:9) và sau đó được trộn bằng máy chà điện ở tốc độ 500 vòng/phút trong 10 phút. Ngoài ra, cát thạch anh có kích thước hạt 0,3–0,6 mm được sử dụng làm môi trường nặng, và tỷ lệ trọng lượng của cát thạch anh và tro bay là 1:1.

## Slide 10: Công nghệ Hydrocyclone
Bùn được chuẩn bị bằng cách trộn tro bay MSWI với nước khử ion theo tỷ lệ trọng lượng 1:9, và áp suất đầu vào vận hành được kiểm soát ở 20, 80 và 140 kPa. Trong quá trình tuyển tách bằng hydrocyclone môi trường nặng, cát thạch anh, có trọng lượng bằng tro bay, được thêm vào bùn.
Khi quá trình rửa kết thúc, bùn được chia thành pha lỏng và pha rắn bằng cách lọc qua màng lọc. Cát thạch anh có thể được tách đơn giản khỏi các pha rắn bằng cách sàng lọc do sự khác biệt đáng kể về kích thước hạt giữa cát thạch anh và tro bay.

## Slide 11: Kết quả và thảo luận
  Đặc tính của tro bay MSWI
  Độ ẩm chỉ là 1,28% trọng lượng, trong khi giá trị chất bốc LOI là 11,75% trọng lượng. Giá trị LOI cao này chủ yếu là do các chất không được đốt cháy trong quá trình đốt và carbon hoạt tính được bơm vào để loại bỏ dioxin.
Các nguyên tố chính trong tro bay là Ca và Cl, lần lượt chiếm 30,1% trọng lượng và 26,8% trọng lượng, các kim loại kiềm, Na và K, có mặt trong tro bay lần lượt là 4,30% trọng lượng và 5,10%. Ngoài ra còn có các kim loại nặng khác.

## Slide 12: Tuyển rửa tro bay MSWI
Pha lỏng có nồng độ Cl cao và Na và K cũng được tập trung trong pha này, hầu hết các clorua trong tro bay MSWI đều tan trong nước.
Rửa tro bay MSWI có thể loại bỏ các muối hòa tan trong nước từ pha rắn sang pha lỏng và việc sử dụng cát thạch anh làm môi trường nặng sẽ tăng cường hiệu quả phân tách.
Hầu hết các muối hòa tan trong nước có thể được loại bỏ khỏi tro bay MSWI bằng cách rửa.

## Slide 13: Tuyển tro bay MSWI bằng hydrocyclone
Trong quá trình tách hydrocyclone tro bay MSWI, hai sản phẩm thu được ở bùn tràn và cát, và mỗi sản phẩm được phân tách pha lỏng và rắn bằng cách lọc. Áp suất đầu vào được đặt ở 80 kPa. Cl, Na và K được tập trung trong pha lỏng ở cả hai sản phẩm. Về kim loại nặng, một lượng nhỏ Pb và Ba được chuyển sang pha lỏng, nhưng Cr, Zn và Cu chủ yếu vẫn ở trong pha rắn.

## Slide 14
Pb và Zn chủ yếu tồn tại dưới dạng PbCl2 và ZnCl2 hòa tan trong nước trong tro bay MSWI. Cu có mặt hầu hết là Cu (OH)2 và CuO không tan.
Nồng độ của các kim loại nặng trong pha rắn nói chung cao hơn nồng độ trong pha lỏng. Những phát hiện này hỗ trợ tiền đề rằng quá trình tách hydrocyclone có thể chuyển các muối hòa tan trong nước từ tro bay MSWI sang pha lỏng, đồng thời bảo toàn hầu hết các kim loại nặng trong pha rắn.

## Slide 15
Các mẫu bùn tràn chứa nhiều hạt tro bay mịn, trong khi các mẫu cát có nhiều hạt thô, chứng tỏ hiệu quả của quá trình tách hydrocyclone. Các mẫu cát có nồng độ Ba và Cr trong dung dịch chiết cao hơn một chút, trong khi Pb và Zn bị rửa trôi nhiều hơn từ các mẫu bùn tràn.
Công nghệ hydrocyclone có tiềm năng tách tro bay MSWI.

## Slide 16: Tuyển tách tro bay MSWI bằng hydrocyclone môi trường nặng
Để nâng cao hiệu quả tách, cát thạch anh được sử dụng làm môi trường nặng trong quá trình tách hydrocyclone cho tro bay MSWI, áp suất đầu vào là 80 kPa.
Nồng độ của Cl, Na và K trong pha lỏng cao hơn nhiều so với trong pha rắn. Các pha rắn chứa ít Cl hơn nhiều khi thêm cát thạch anh.
Sử dụng môi trường nặng trong quá trình tách hydrocyclone có thể nâng cao hiệu quả loại bỏ các muối hòa tan trong nước khỏi tro bay MSWI, và tro bay còn lại với ít Cl hấp dẫn hơn để tái sử dụng .

## Slide 17
Vào cuối quá trình tách hydrocyclone, nước thải có chứa nồng độ cao của clorua và một số kim loại nặng được tạo ra, và điều cần thiết là phải hoàn thành việc xử lý và tái chế nước thải. Nước thải chứa clorua cao có thể được sử dụng để thu hồi muối hoặc có thể được xử lý bằng cách thêm natri aluminat (NaAlO2) để tạo thành muối Friedel’s không hòa tan ở điều kiện pH. Nước đã qua xử lý sau đó có thể được tuần hoàn để sử dụng trong quá trình tuyển tách hydrocyclone.

## Slide 18: Kết luận
Tro bay MSWI có lượng Ca và Cl cao và chứa một lượng nhỏ kim loại nặng, hầu hết là Zn và Pb, và sẽ được phân loại là chất thải nguy hại.
Các muối hòa tan trong nước trong tro bay MSWI, chẳng hạn như CaClOH, NaCl và KCl, có thể được loại bỏ trong quá trình rửa hoặc tách hydrocyclone môi trường nặng.
Hydrocyclone có hiệu quả trong việc tách tro bay thành hai nhóm hạt (thô và mịn)

## Slide 19
Các hạt thô của tro bay MSWI được tách ra bằng hydrocyclone môi trường nặng có nồng độ Pb thấp hơn giới hạn quy định, và do đó nghiên cứu này cho thấy rằng chúng có thể được sử dụng để tái chế và tái sử dụng. Khuyến nghị: Cần nghiên cứu sâu hơn để loại bỏ điôxin. Công việc trong tương lai có thể được thực hiện trên các ứng dụng tiếp theo của phần tro bay MSWI có thể tái chế được, vốn giàu hợp chất canxi và silic và ít clorua.

## Slide 20
Thank you for your attention!