## Slide 1: PHƯƠNG PHÁP TÁI SỬ DỤNG PHOSPHOGYPSUM
PGS. TS Phạm Văn Luận

## Slide 2
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Phosphogypsum là gì?
1
Sử dụng trong nông nghiệp
2
Sử dụng trong xây dựng
3
Làm nguyên liệu hóa học
4

## Slide 3: Phosphogypsum là gì
10H2SO4 + 2Ca5F(PO4)3 + 10H2O → 6H3­PO4 + 10CaSO4.nH2O + 2HF
Bước đầu tiên để sản xuất DAP và MAP là tạo ra axit phosphoric từ quặng phosphat bằng quá trình nhiệt hoặc quá trình “axit ướt”, theo phản ứng sau:
CaSO4•nH2O trong phương trình trên là Phosphogypsum (PG), n = 2 với quá trình Dihydrat (DH) và n = 1/2 với quá trình Hemihydrat (HH)
PG được tạo ra trên một tấn P2O5 lần lượt là 4,9, 4,3 và 4,9 từ quá trình DH, HH và HDH. Nếu thế giới dùng 120 triệu tấn quặng phosphat để sản xuất để sản xuất axit phosphoric theo phương pháp ướt thì sẽ tạo ra khoảng 160 triệu tấn PG.
Tại Việt Nam: nhà máy Đức Giang 1 năm dùng khoảng 700.000 tấn quặng apatit loại I, thải ra khoảng 1,2 triệu tấn PG; nhà máy Nhà máy DAP 2 dùng khoảng 450.000 tấn quặng apatit loại I, thải ra khoảng 760.000 tấn PG.

## Slide 4: Hiện trạng xử lý PG
Bị tràn nước có tính axit từ phía trên cùng của bãi thải;
Tiềm ẩn ô nhiễm nước ngầm;
Bãi thải PG chiếm nhiều diện tích sử dụng đất;
Có khả năng nằm gần các khu vực nhạy cảm cao và ngày càng đông dân cư;
Chi phí xây dựng, vận hành và đóng cửa cao.
Nhược điểm của đổ thải
Tái sử dụng
Phương pháp duy nhất phù hợp với môi trường và phát triển bền vững để xử lý PG là tìm ra các giải pháp tái sử dụng PG.
PG đã được chứng minh có thể tái sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế.
Đổ thải tại các bãi thải tuy kinh tế nhưng không than thiện với MT.

## Slide 5: Sử dụng PG trong Nông nghiệp
PG có ba nguyên tố chính là canxi, lưu huỳnh và phosphor cần cho cây trồng.
N giúp tăng cường sự phát triển của rễ giúp cây trồng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác;
Ca trao đổi trong PG có thể cải thiện độ chua của đất và giảm độc tính của Al3+ và cải tạo đất chua;
S đóng ba vai trò quan trọng đối với cây trồng: (1) là nguyên tố cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, (2) là thành phần cấu tạo của một số axit amin, và (3) lưu huỳnh cần thiết cho quá trình tổng hợp protein.
Thành phần | Hàm lượng |  | 
 | Di-hydrate | Hemi-hydrate | Hemi- di-hydrate
CaO | 32,5 | 26,9 | 32,2
SO3 | 44,0 | 50,3 | 46,5
P2O5 | 0,65 | 1,5 | 0,25
F | 1,2 | 0,8 | 0,5
SiO2 | 0,5 | 0,7 | 0,4
Fe2O3 | 0,1 | 0,1 | 0,5
Al2O3 | 0,1 | 0,3 | 0,3
MgO | 0,1 | - | -
Tinh thể H2O | 19,0 | 9,0 | 20,0
Thành phần hóa học của một số loại PG

## Slide 6: Tác dụng của PG trong nông nghiệp
Sử dụng 500 pound PG trên mỗi mẫu Anh giúp năng suất đậu phộng NCS31 ở Georgia, Hoa Kỳ tăng gấp ba lần;
Sử dụng PG giúp tăng gấp đôi năng suất và hàm lượng canxi trong táo ở Brazil;
Sử dụng 176 pound PG trên mỗi mẫu Anh năng suất cỏ ba lá đỏ thẫm ở Florida, Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi;
Việc áp dụng 4,5 tấn PG / ha trên đất chua đã làm tăng năng suất bông ít nhất 40% ở Kazakhstan.
Hiện nay, tại Việt Nam PG chưa được nghiên cứu sử dụng trong nông nghiệp

## Slide 7
Sử dụng PG trong xây dựng
Xi măng
1
Ván tường, thạch cao
2
Gạch không nung
3
Nền đường
4

## Slide 8
Sử dụng PG làm phụ gia xi măng
Sử dụng trực tiếp hemihydrate PG làm vữa xi măng
Xử lý dehydrat PG ở nhiệt độ cao để chuyển thành hemihydrat PG, sau đó sử dụng làm chất làm chậm xi măng.
Thu hồi lưu huỳnh từ PG để làm clinke trong sản xuất xi măng.
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Có ba cách tiếp cận chính để sử dụng PG trong sản xuất xi măng
Tại Việt Nam một phần nhỏ PG được xử lý để làm phụ gia xi măng (Đức Giang; Đình Vũ).
Notes: Do tiêu tốn nhiều năng lượng, phương pháp này giá thành sản xuất cao hơn so với thạch cao tự nhiên. Hàm lượng phosphat trong PG cao, làm chậm thời gian lắng và giảm cường độ bê tông

## Slide 9
Sử dụng PG làm ván tường, thạch cao
Chuyển PG sang dạng bùn, khuấy rồi sàng để loại bỏ phosphat và thạch anh hạt thô, sau đó dùng xiclon để khử slam.
1
Sản phẩm cát của xiclon được làm khô trong máy sấy flash
2
PG khô được tiếp tục được sấy ở máy sấy số 2 để tạo ra hemihydrat (CaSO4.½ H2O) và một ít anhydrat
3
sản phẩm từ máy sấy số 2 được xử lý trong máy sấy số 3 để tạo ra hemihydrat tinh khiết để làm ván tường hoặc thạch cao.
4
Quy trình 4 bước làm ván tường hoặc thạch cao từ PG:
Quy trình này được áp dụng phổ biến ở TQ.

## Slide 10
Sử dụng PG làm gạch không nung
Nung nóng dehydrat PG thành hemihydrat PG để làm nguyên liệu chính, sau đó kết hợp với các chất phụ gia khác như: phụ gia giảm nước; tro bay, ximăng, cốt liệu nhẹ và nước để sản xuất gạch
Gạch sản xuất từ PG được xếp vào loại vật liệu xây dựng xanh, không chỉ vì nó được làm từ vật liệu phế thải, mà còn có nhiều lợi ích về môi trường.
Giảm thất thoát năng lượng cho các tòa nhà, trọng lượng nhẹ hơn, khả năng chống động đất và chống cháy tốt hơn.
Quy trình
Ưu điểm
Notes: Việc sản xuất gạch PG tạo ra 0,50 kg CO2 trên mỗi mét vuông, so với 6,26 kg đối với gạch làm từ đất sét và 10,8 kg đối với gạch bê tông. Gạch PG có hệ số dẫn nhiệt là 0,20 w/mK (oát trên mét kenvin) , so với 0,79 w/mK đối với gạch làm từ đất sét và 1,25 w/mK đối với gạch bê tông.

## Slide 11
Sử dụng PG làm nền đường
Sử dụng PG làm vật liệu nền đường không gây ra các vấn đề về môi trường và sức khỏe con người.
1
PG là vật liệu nền đường cao cấp
2
Sử dụng PG kinh tế hơn rất nhiều so với vật liệu thông thường khác
3
Đường làm bằng PG trở lên tốt hơn theo thời gian
4
Viện Nghiên cứu phosphat ở Florida (FIPR) đã nghiên cứu và chứng minh hiệu quả của việc sử dụng PG làm vật liệu nền đường như sau:

## Slide 12
Sử dụng PG làm nền đường
Chi phí làm đường bằng PG và vật liệu truyền thống tại Mỹ
Danh mục | USD/dặm |  | 
 | Đường Tanner | Đường Parrish | Đường làm bằng PG
Vật liệu | 35009 | 47719 | 0
Nhân công | 28912 | 38408 | 9511
Thiết bị | 34418 | 43193 | 13974
Tổng | 98339 | 129320 | 23845

## Slide 13
Sử dụng PG làm nguyên liệu hóa học
Thu hồi lưu huỳnh
1
Sản xuất amoni sunfat
2

## Slide 14
Quy trình 1 tạo ra canxi cacbonat là sản phẩm phụ thông qua các phản ứng hóa học sau:
1
Quy trình 2 tạo ra vôi là sản phẩm phụ thông qua phản ứng sau:
2
Việc thu hồi lưu S từ PG tùy thuộc vào nhu cầu thị trường của sản phẩm phụ, và theo hai quy trình sau:
CaSO4 + 2C  CaS + 2CO2 (1)
CaS + H2O + CO2  CaCO3 + H2S (2)
2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O (3)
2H2S + SO2  3S + H2O (4)
Thu hồi S
CaSO4 + C  CaO + CO2 + SO2 (5)

## Slide 15
Tuy nhiên, quy trình thực tế và kinh tế nhất là kết hợp thu hồi lưu huỳnh với sản xuất xi măng.
Trong quá trình này PG khô, than cốc, cát và đất sét được trộn, nghiền và tạo viên; các viên được đưa vào lò quay Krubb; SO2 từ lò nung được xử lý và chuyển hóa thành axit sunfuric; còn clinker từ lò nung được trộn với thạch cao để tạo thành xi măng
Thu hồi S

## Slide 16
Quá trình sản xuất amoni sunfat có thể được biểu diễn bằng hai phản ứng hóa học sau:
Trung Quốc đã có nhà máy sản xuất 500.000 tấn amoni sulfat mỗi năm từ PG và mỗi năm tiêu thụ 171.000 tấn PG.
2
Sản xuất amoni sunfat
2NH3 + CO2 + H2O  (NH4)2CO3 (1)
CaSO4 +(NH4)2CO3  (NH4)2SO4 + CaCO3 (2)

## Slide 17
1. PG có thể tái sử dụng cho rất nhiều ngành: Nông nghiệp, Xây dựng, hóa học;
2. Nước ta mỗi năm phát sinh khoảng 2 triệu tấn PG, nhưng chỉ rất nhỏ được xử lý để làm phụ gia xi măng. Còn lại được tập kết ở các bãi thải gây nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn;
3. Do vậy, cần có các nghiên cứu phát triển công nghệ tái sử dụng PG và coi PG là nguồn tài nguyên tiềm năng. Việc tái sử dụng PG sẽ làm giảm diện tích các hồ thải, giảm diện tích sử dụng đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tích kiệm tài nguyên và phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng phosphate (apatit).
Kết luận