## Slide 1: Các lực tương tác giữa các hạt
TS. Phạm Thanh Hải
Bộ môn Tuyển khoáng
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023

## Slide 2: Tương tác giữa các hạt
Tương tác hạt xác định hành vi quá trình của hệ thống hạt (tương tác hạt-thiết bị) cũng như các đặc tính sản phẩm của tổ hợp hạt (tương tác hạt-hạt).
Các hạt có thể dính vào bề mặt máy, bất kỳ thành phần nào đó của thiết bị (ví dụ: vải lọc) hoặc dính vào nhau.
Mặt khác, cũng có thể quan tâm đến việc ngăn các hạt dính vào nhau, ví dụ: khi phân tán hoặc trộn các hạt là hoạt động chính của quá trình.

## Slide 3: Tương tác hạt - hạt
Do một số hiệu ứng vật lý, các hạt có thể tương tác với nhau. Các tương tác có thể là lực hút hoặc lực đẩy. Có nhiều nguồn lực tương tác khác nhau.
Việc kiểm soát các lực này cho phép kiểm soát hành vi của hệ thống hạt trong quá trình sản xuất hoặc ứng dụng.
Tương tác đẩy
Tương tác hút

## Slide 4: Cầu nối giữa các hạt
Các lực hút tương tác hạt-hạt có thể xuất phát từ các cầu nối vững chắc giữa các hạt. Những cây cầu này hoặc được tạo ra bởi: hiệu ứng thiêu kết, hoặc chất rắn kết tinh/chất kết dính.
Đối với các loại tương tác này, các hạt rắn được dịch chuyển đến điểm tiếp xúc. Thời gian của các quá trình (để thực hiện lực tương tác) lớn hơn lực tác dụng tức thời (v.d. Lực Van der Waals).
Cầu nối do thiêu kết, cầu nối do nóng chảy
Cầu nối do kết tinh, cầu nối do các chất kết dính

## Slide 5: Cầu nối chất lỏng
Cầu chất lỏng và tương tác chất lỏng được tạo ra từ các phân tử chất lỏng bị hấp phụ. Trong hầu hết các trường hợp, chất lỏng là nước, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.
Chất lỏng hoặc ảnh hưởng đến tương tác van der Waals (hấp phụ) hoặc tạo ra tương tác mao dẫn (bằng cầu chất lỏng hoặc áp suất mao dẫn). Độ ổn định lâu dài phụ thuộc vào sự có mặt của chất lỏng, điều này bị ảnh hưởng bởi sự bay hơi, ngưng tụ và cân bằng hấp phụ.
Lớp hấp phụ
Cấu nối chất lỏng (mao dẫn)

## Slide 6: Tương tác với lượng năng lượng cao
Các lực nội đặc biệt cơ bản (lực van der Waals và các lực tĩnh điện) tạo ra các tương tác dạng cấp độ nguyên tử.
Điện tích cục bộ, hình thành nên spin của electron (lưỡng cực cảm ứng), tạo ra một lực hấp dẫn, được gọi là lực van der Waals. Lực này hiện diện giữa tất cả các vật liệu, vì tất cả các vật liệu bao gồm các thành phần giống nhau ở cấp độ nguyên tử, ví dụ: electron, nơtron, proton.
Lực tĩnh điện cần sự dư thừa electron trên một hạt và sự thiếu hụt electron trên bề mặt hạt kia. Độ linh động của điện tích phụ thuộc vào độ dẫn điện của vật liệu
Lực van der Waals
Lực tĩnh điện giữa các vật liệu dẫn điện
Lực tĩnh điện giữa các vật liệu không dẫn điện

## Slide 7: Lực tương tác liên quan – lực đẩy
Lực đẩy hoặc là:
Lực tĩnh điện giữa các bề mặt hạt có điện tích tương tự (dương hoặc âm).
Lực đẩy entropy/(do bố trí không gian của các nguyên tử), có thể được giải thích, ví dụ: bởi áp suất thẩm thấu được tạo ra khi hai lớp vỏ polyme hấp phụ của các hạt chồng lên nhau.
Dạng tương tác DLVO
Dạng tương tác Entropy

## Slide 8: Lực van der Waals (lực hút giữa các hạt)
Có hai cách tiếp cận lý thuyết chính để định lượng sự tương tác. HAMAKER áp dụng một khái niệm tích phân, trong khi LIFSHITZ tổng hợp các tương tác riêng lẻ của tất cả các cặp lưỡng cực. Cách tiếp cận thứ hai phù hợp để tích hợp các khía cạnh hình dạng trong tính toán lực tương tác.

## Slide 9
Dạng tương tác | Hamaker | Lifshitz | Trong đó
Dạng tương tác | Hamaker | Lifshitz | Trong đó

## Slide 10: Các lực tương tác trong mối quan hệ với lực trọng trường – ảnh hưởng của khoảng cách hạt

## Slide 11: Tương tác van-der-Waals trong pha lỏng
Tương tác hút của hai hạt giống nhau
Tương tác hút hoặc đẩy của hai hạt khác nhau

## Slide 12: Lực hút tĩnh điện
Điện tích giữa các hạt dẫn điện được tạo ra dưới dạng điện thế tiếp xúc, đặc biệt là giữa hai vật liệu khác nhau.
Điện thế tiếp xúc là do các giá trị khác nhau, cho phép các electron từ vật liệu A di chuyển sang vật liệu B. Sự tích tụ các electron trong một vật liệu này tạo ra sự chênh lệch điện tích, cuối cùng tạo ra lực tĩnh điện.
Hiệu ứng vật lý của sự phát xạ điện tử cần có sự tiếp xúc giữa hai vật liệu, điều này dẫn đến sự phụ thuộc mạnh mẽ vào khoảng cách a.

## Slide 13
Các dạng tương tác | Vật liệu dẫn điện | Vật liệu không dẫn điện | Trong đó
Các dạng tương tác | Vật liệu dẫn điện | Vật liệu không dẫn điện | Trong đó
Vật liệu dẫn điện
Vật liệu không dẫn điện
Vật liệu không dẫn điện
Vật liệu dẫn điện
Vật liệu không dẫn điện
Vật liệu dẫn điện

## Slide 14: Lực mao dẫn, áp suất mao dẫn

## Slide 15: Các trạng thái tương tác gây ra bởi lực mao dẫn

## Slide 16: DLVO tương tác – tương tác tĩnh điện trong pha lỏng
Nguồn gốc tải trọng bề mặt của các hạt trong pha lỏng xuất phát từ sự tương tác của các ion với vật chất rắn. Có hai nguồn điện tích ion chính:
(1) pha lỏng (dung dịch nước) chứa các ion, ví dụ muối phân ly, axit, bazơ, được phân ly và hấp phụ đặc biệt lên bề mặt chất rắn.
(2) bản thân chất rắn tương tác với chất lỏng xung quanh và giải phóng các ion khỏi bề mặt. Khi đó hạt mang điện tích trái dấu của các ion này.
Cân bằng điện tích tổng thể vẫn trung tính, vì các ion mang điện tích trái dấu nằm trong pha lỏng.

## Slide 17: Định lượng tương tác DLVO– cách tiếp cận
Lý thuyết DLVO mô tả sự tương tác của một hạt trong pha lỏng. Nó kết hợp các tương tác v.-d.- Waals với các tương tác tĩnh điện bằng cách tiếp cận chồng chất. Tương tác tĩnh điện tuân theo định luật lũy thừa (xấp xỉ) với tham số hệ hóa học đặc trưng, tức là độ dài DEBEYE κ. Lực tương tác là dẫn xuất của thế năng.

## Slide 18: Tương tác đuôi với các phân tử hấp phụ
Điều chỉnh tương tác với các phân tử hấp phụ
Các phân tử bị hấp phụ cũng ảnh hưởng đến sự tương tác của các hạt. Sự tương tác hoặc là lực đẩy (sự sắp xếp không gian của các phân tử) hoặc hấp dẫn (keo tụ). Khi các phân tử mang điện tích, những hiệu ứng này được đặt chồng lên nhau bởi sự bổ sung các tương tác tĩnh điện.
Bước đầu tiên là sự hấp phụ của các phân tử lên bề mặt hạt. Ưu tiên sử dụng các phân tử lưỡng tính, là một vị trí neo đang hoạt động. Cái đuôi tạo ra tương tác đẩy. Nếu phân tử hấp phụ trên nhiều hơn một hạt, nó sẽ tạo ra lực hấp dẫn
Hấp phụ lên bề mặt (dạng cuộn dây)
Hấp phụ lên bề mặt với độ che phủ cao (dạng bàn chải)
Keo tụ bởi các cầu nối

## Slide 19: Kết luận
Các lực tương tác chính giữa các hạt là:
Lực van-der-Waals, lực tĩnh điện và lực mao dẫn. Cách xác định các lực này được trình bày bằng các công thức toán học
Tương tác tĩnh điện trong pha lỏng cũng được trình bày với các công thức định lượng.
Ý nghĩa của việc hiểu biết sâu về các loại lực này làm tăng hiệu quả hấp phụ thuốc trong tuyển nổi, các quá trình kết tụ, kết bông, khử nước cũng như các quá trình thiêu kết, vê viên trong luyện kim.