## Slide 1
………..TÊN BÁO CÁO………….
…..Tên tác giả…..
…..email……
TS. Phạm Văn Hùng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu khả năng sử dụng cọc làm từ vật liệu đá dăm thải loại trong gia cố nền đất yếu công trình đường giao thông

## Slide 2
Tổng quan về việc sử dụng đất đá thải từ công nghiệp khai thác
Nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán
Sử dụng phương pháp số nghiên cứu ứng xử của nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đá dăm của cọc đá dăm
Tổng quan phương pháp gia cố nền bằng cọc đá dăm
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

## Slide 3
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC
Theo dự tính trong giai đoạn 2013 - 2020, khối lượng đất, đá thải từ các mỏ than ở Quảng Ninh tiếp tục gia tăng lên mức khoảng 1,9 tỷ m3.
Theo quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, trong vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh có 16 mỏ và công trường khai thác than lộ thiên hoạt động, sản lượng than khai thác từ 14-16 triệu tấn/năm, tương ứng khối lượng đất bóc từ 180- 200 triệu m3/năm.

## Slide 4
Hỗn hợp vật liệu phế thải trầm tích vùng mỏ chủ yếu bao gồm đá cuội, sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết và các vỉa đá cacbonnat ở dạng nếp xiên.
Đá thải được hình thành trong khai thác than ở đây có cường độ thấp, độ bền cơ học không cao và lẫn trong đó một lượng nhỏ đất từ bề mặt của tầng đất phủ, ước tính chiếm khoảng 10% tổng số vật liệu thải.
Đất đá thải có nhiều cỡ hạt khác nhau, thay đổi từ dạng hạt bụi đến cát, dăm sạn rồi đến các loại đá cục và đá tảng.
Đặc điểm đất đá thải loại [1]:
[1] Đỗ Văn Thái, 2019 “Nghiên cứu sử dụng đất đá thải từ các mỏ than khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh làm đường ô tô”
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC

## Slide 5
Đặc điểm đất đá thải loại [1]:
[1] Đỗ Văn Thái, 2019 “Nghiên cứu sử dụng đất đá thải từ các mỏ than khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh làm đường ô tô”
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC
Thí nghiệm chỉ tiêu CBR đất đá mỏ Đông Cao Sơn
Một số chỉ tiêu cơ lý của cấp phối đá dăm nhóm A-ĐCS

## Slide 6
Vật liệu đất đá thải có thể được sử dụng để làm một số vật liệu trong xây dựng:
Vật liệu mặt đường
Vật liệu đắp nền đường K95, K98
Vật liệu san lấp
Lớp móng đường
Việc tận dụng đất đá thải trong xây dựng sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế và môi trường.
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC

## Slide 7
(Anh)
Chỉ dẫn kỹ thuật của Mỹ
Cho phép sử dụng đá thải đắp nền đường là loại vật liệu có chứa hơn 15% đá có kích cỡ lớn hơn 150mm. Lớp nền đá thải được rải với chiều dày đồng đều, phụ thuộc vào kích cỡ hạt lớn nhất, nhưng chiều dầy lớp không vượt quá 70 cm.
Yêu cầu dùng làm vật liệu đắp nền:
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC
Việc sử dụng đất, đá thải có kích cỡ lớn (lớn hơn 50 mm) được áp dụng khá phổ biến do tính kinh tế của việc tận dụng nguồn vật liệu phế thải trong quá trình khai thác đá, đào nền đường qua vùng có đá, đất lẫn đá.

## Slide 8
D = 15 – 45 mm đối với phương pháp thi công nạp từ đáy
D = 40 – 75 mm đối với phương pháp thi công nạp từ trên xuống
Yêu cầu dùng làm vật liệu cọc:
Thí nghiệm | Tiêu chuẩn | Yêu cầu | Tần suất
Độ nén dập | BS 812 : 1992 | <30% | 2000 tấn
Độ mài mòn | ASTM C131 | Max 40% tại 500 vòng/ phút | 2000 tấn
Chỉ số thoi dẹt | BS 812 : 1992 | < 30% | 2000 tấn
Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu sử dụng cho cọc đá [2]
[2] McCabe, B., McNeill, J., Black, J., 2007. Ground improvement using the vibro-stone column technique. Jt. Meet. Eng. Irel. … 1–12
TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐẤT ĐÁ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC

## Slide 9
Cọc đá dăm đầm chặt là một dãy các cọc đá dăm được đặt vào trong nền đất nhờ một công cụ rung vào đất bên dưới
Ưu điểm
Tăng sức chịu tải của nền
Tăng khả năng thoát nước
Giảm độ lún và khả năng hóa lỏng
Giảm thời gian thi công
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM

## Slide 10
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Năm 1830
cọc đá dăm đã được ứng dụng để cải thiện nền móng của một công trình đường sắt nằm trên khu vực đất trầm tích yếu ở cửa sông
Năm 1933
Xuất hiện trở lại ở Đức như là một sản phẩm phụ của phương pháp đầm nén rung đối với vật liệu dạng hạt rời
Năm 1950
Do nhu cầu xử lý đất sét trầm tích yếu tăng cao, phương pháp cải tạo nền đất yếu bằng cọc đá dăm đã được phát triển hơn nữa khi hai phương pháp lắp đặt bằng "thay thế rung ướt" và "thay thế rung khô" được giới thiệu
Năm 1970
Theo báo cáo hiện trường cọc đá dăm thi công có thể dài tới 15 m, đường kính từ 0,5m đến 1,5m, và khả năng chịu lực hơn 300kN
HIỆN NAY
Ngày nay, do có thiết bị tinh vi và công nghệ tiên tiến, các cọc đá dăm có thể được thi công ở những khu vực đất yếu có chiều dày trên 30m. Trong công nghiệp hiện đại, ứng dụng của cọc đá dăm không chỉ là cải thiện đất dính yếu mà còn được sử dụng để giảm khả năng hóa lỏng của đất rời khi chịu tải trọng động đất.
TCCS 66 : 2015/IBST : Trụ đá đầm rung sâu – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

## Slide 11
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
Công nghệ thi công
Trong phương pháp này, một khoang hình trụ được hình thành dưới lòng đất xuống độ sâu mong muốn bằng cách phun nước hoặc dầu. Đặc điểm chính là vật liệu trong đầu dò hoặc vỏ được xả ra ngoài theo dòng chất lỏng và được thay thế bằng vật liệu dạng hạt. Đường kính cọc đá dăm thông thường từ 0,8m đến 1m.
PHƯƠNG PHÁP KHOAN SÂU
(VIBRO-REPLACEMENT)

## Slide 12
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Phương pháp đầm rung sâu (Vibro-displacement)
Trong phương pháp đầm rung sâu, sử dụng áp lực khí nén tạo ra lực rung của cần khoan, giúp cho mũi khoan khoan sâu vào lòng đất.
Theo phương pháp này thì đất trong phạm vi cọc đá dăm không được lấy ra mà bị ép sang bên của thành ống khoan.
Công nghệ thi công

## Slide 13
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Cọc đá dăm được thi công do ống casing được đóng xuống, lấy đất ra, sau đó nhồi đá từ phía trên. Đây là một phương pháp cổ điển mà cọc đá dăm được lắp đặt theo nhiều giai đoạn.
Chi phí thấp do yêu cầu thiết bị hiện đại, nhưng thi công tương đối chậm và không kinh tế khi độ sâu gia cố vượt quá 15m.
PHƯƠNG PHÁP KHOAN TẠO LỖ TRƯỚC (RAMMED STONE COLUMN)
Công nghệ thi công

## Slide 14
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Phạm vi ứng dụng của các phương pháp

## Slide 15
TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Dự án tàu điện Gemas-Johor Bahru
Dự án đường Fonyed Highway, Hungary
Ứng dụng trong các dự án dân dụng, đường ô tô, hạ tầng cơ sở…
Bãi đóng dàn khoan PTSC
Thi công cọc cho móng bồn dầu đường kính 90m tại nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn

## Slide 16
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
Phương pháp nền đồng nhất
Omine và nnk (1998) đề xuất mô đun biến dạng của nền gia cố

## Slide 17
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
Phương pháp ô đơn vị
Aboshi và nnk (1979) đề xuất công thức tính ứng suất trung bình, :
Hệ số cải tạo nền  = Ac/(Ac As)
Ứng suất tác dụng xuống cọc đá dăm và đất yếu:
Hệ số tập trung ứng suất:
ns = c/s

## Slide 18
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
Phương pháp, Priebe (1995) đã cung cấp chỉ dẫn và quy trình thiết kế trụ đá dăm

## Slide 19
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Đặc trưng hình học của bài toán
Bảng thông số hình học:
S = 2m;
d = 0,8m
H = 4 m
B = 12m
Hđy = 25m

## Slide 20
Vật liệu | Mô hình | Các thông số của mô hình
Lớp K | MC | E = 1,5 MPa,  = 0,3,  = 4o36’, c = 5,9 kPa,  = 16,1 kN/m3
Lớp 1 | MC | E = 2,5 MPa,  = 0,3,  = 4o36’, c = 5,9 kPa,  = 16,1 kN/m3
Lớp 2 | MC | E = 6,5 MPa,  = 0,3,  = 10o04’, c = 19 kPa,  = 18,1 kN/m3
Lớp 3 | MC | E = 20 MPa,  = 0,3,  = 12o6’, c = 25,6 kPa,  = 18,5 kN/m3
Nền đắp | MC | E = 30 MPa,  = 0,3,  = 35o0’, c = 5,0 kPa,  = 19,0 kN/m3
Mô hình số 3D
E (MPa) |  |  (kN/m3) | c’ (kPa) | ’ (o)
100 | 0,3 | 22,0 | 0,0 | 45
Các thông số của cọc đá dăm
Bảng thông số của các mô hình nền đất
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM

## Slide 21
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Quá trình truyền ứng suất:
Nền đường đắp chưa được gia cố
Nền đường đắp được gia cố
Trường hợp chưa gia cố, ứng suất tác dụng xuống đất yếu tương đối đồng nhất, và tăng dần theo chiều sâu theo quy luật z = *z
Trường hợp có gia cố, ứng suất truyền xuống đầu cọc lớn hơn nhiều so với ứng suất truyền xuống nền đất yếu.

## Slide 22
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Quá trình truyền ứng suất:
Ứng suất tác dụng xuống nền đất yếu trong trường hợp này chỉ xấp xỉ 88% trong trường hợp nền đất chưa gia cố.
Kết quả phân tích cho thấy rằng, hệ số tập trung ứng suất ns = c/s = 2,4
Nền chưa gia cố | Nền gia cố | 
US t/d lên đất yếu (Pa) | US t/d lên đất yếu (Pa) | US t/d lên đầu cọc (Pa)
72.9 | 64.1 | 152.0

## Slide 23
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Ứng suất tác dụng theo tải trọng
Hệ số tập trung ứng suất trong trường hợp tải trọng nền đường chỉ vào khoảng 2,3, nó tăng lên bằng 3,1 khi tải trọng q = 10 ~ 30 kPa, và bằng 3,38 khi q = 50 kPa.

## Slide 24
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Độ lún của nền đường
Nền đường đắp chưa được gia cố
Nền đường đắp được gia cố
Độ lún tổng thể của nền đường đắp do tải trọng bản thân của nền đường chỉ vào khoảng 45% độ lún của trường hợp nền đất yếu chưa được gia cố

## Slide 25
SỬ DỤNG MÔ HÌNH SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐÁ DĂM
Độ lún tại đỉnh nền đường
Độ lún tại đáy nền đường

## Slide 26
KẾT LUẬN
Vật liệu đất đá thải loại được tích trữ ngày càng nhiều. Đã có nhưng giải pháp về việc sử dụng đất đá thải trong san lấp, đắp đường, làm móng và mặt đường.
Công nghệ cọc đá dăm trong gia cố nền đường đã được sử dụng từ rất sớm. Các công nghệ thi công và phương pháp tính toán đã khá hoàn thiện. Tuy nhiên, việc tận dụng vật liệu đá dăm thải loại chưa được xem xét.
Ứng suất truyền xuống đầu cọc đá dăm lớn hơn đáng kể so với ứng suất truyền xuống dưới nền đất yếu (ns = 2,4~3,4), dẫn đến ứng suất truyền xuống nền đất yếu trong trường hợp gia cố chỉ còn khoảng 88% trường hợp nền chưa được gia cố. Khi tải trọng tăng, hệ số tập trung ứng suất xuống dưới đầu cọc đá dăm cũng tăng lên.
Độ lún tổng thể của nền đường đắp do tải trọng bản thân của nền đường gia cố nền đất yếu bằng cọc đá dăm chỉ vào khoảng 45% độ lún của trường hợp nền đất yếu chưa được gia cố.
Khi nền đường chịu tác dụng của tải trọng phương pháp gia cố nền bằng cọc đá dăm có thể giảm được từ 20% đến 25% độ lún của nền đường.

## Slide 27
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!