## Slide 1: SỬ DỤNG BÙN ĐỎ ĐỂ LƯU TRỮ KHÍ NHÀ KÍNH
PGS. TS Phạm Văn Luận

## Slide 2
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Giới thiệu
1
Cơ sở lý thuyết
2
Các nghiên cứu điển hình
3
Kết luận và triển vọng cho VN
4

## Slide 3: Giới thiệu
Khí nhà kính sinh ra trong việc đốt nhiên liệu hoá thạch bao gồm:
CO2, SO2 … bụi mịn và có tính axit
Bùn đỏ là chất thải rắn nguy hại có khối lượng lớn và độ kiềm cao (tỷ lệ bùn đỏ/alumin = 0,7 – 2; pH = 10 – 13). Để tái sử dụng được bùn đỏ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần khử kiềm bùn đỏ.
Để sản xuất 1 tấn nhôm từ quặng cần năng lượng tương đương đốt 8 – 12 tấn than (đốt 1 tấn than phát sinh khoảng 2 – 3 tấn CO2. Để phát triển bền vững cần giảm phát thải KNK.
Bùn đỏ có tính kiềm cao nên nó là vật liệu tốt để hấp phụ và trung hoà chất thải có tính axit. Do đó, việc sử dụng bùn đỏ để lưu trữ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất alumin sẽ mang lại mục tiêu kép.
Ngoài ra, bùn đỏ sau khi được trung hoà sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái sử dụng bùn đỏ ở giai đoạn tiếp theo.

## Slide 4: Hiện trạng xử lý bùn đỏ và khí thải tại VN
Sau quá trình rửa, bùn đỏ được thải bằng phương pháp ướt lưu trữ tại các hồ thải;
Tiềm ẩn ô nhiễm nước ngầm, nước mặt và mất an toàn hồ đập;
Sản lượng bùn đỏ hiện nay khoảng trên 1 triệu tấn/năm (cho 1 nhà máy).
Bùn đỏ
Khí thải
Sau quá trình khử bụi và mùi khí thải được thải ra môi trường.
Khí thải nhiệt điện: khoảng 513.000 m3/h; hàm lượng CO, NOx, SO2 và bụi lần lượt là 5,32; 20,6; 391 và 64 mg/m3;
Khí thải nhiệt phân: khoảng 228.000 m3/h; hàm lượng CO, NOx, SO2 và bụi lần lượt là 21,47; 0,19; 69,86 và 59 mg/m3;
Các phương pháp thải trên tuy kinh tế nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

## Slide 5: Cơ chế hấp phụ khí CO2 của bùn đỏ
Quá trình cacbonat hóa khoáng vật, cố định CO₂ trong bùn đỏ diễn ra theo các phản ứng sau:
CO₂ + OH⁻ ↔ HCO₃⁻ (1)
HCO₃⁻ ↔ H⁺ + CO₃²⁻ (2)
NaAl(OH)₄ + CO₂ ↔ NaAl(OH)₂CO₃ + H₂O (3)
3Ca(OH)₂·2Al(OH)₃ + 3CO₂ ↔ 3CaCO₃ + 2Al(OH)₃ + 3H₂O (4)
6AlSiO₄·2NaOH + 2CO₂ ↔ Na₆AlSiO₄ + 2NaHCO₃ (5)
Những yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ cacbonat hóa bao gồm: cơ chế kiểm soát vận chuyển như sự khuếch tán của CO2 và các ion Ca2+ đến và ra khỏi các vị trí phản ứng, hiệu ứng lớp biên (khuếch tán qua lớp kết tủa trên bề mặt hạt), sự hòa tan Ca(OH)2 trên bề mặt hạt và độ rỗng.

## Slide 6: Cơ chế hấp phụ khí SO2 của bùn đỏ
Bùn đỏ được sử dụng để lưu trữ SO2 theo phương pháp ướt:
H2O + SO2  SO32- + 2H+ (9)
2NaAlO2 + SO32- + 2H+ + 2H2O  Na2SO3 + 2Al(OH)3 (10)
Na2O.Al2O3.1,7SiO2.2H2O + SO2  Na2SO3 + Al2O3.1,7SiO2.2H2O (11)
Na2SiO3 + SO32- + 2H+  Na2SO3 + 2H2SiO3 (12)
2[Fe(OH)4]- + 3SO32- + 8H+  Fe2(SO3)3 + 8H2O (13)
SO32- + Ca+  CaSO3 (14)
2Fe2+ + SO2 + O2  SO42- + 2Fe3+ (15)
2Fe3+ + SO2 + 2H2O  2Fe2+ + SO42- + 4H+ (16)
Cơ chế hấp phụ gồm ba bước: (1) SO2 được hấp phụ bởi nước trong bùn đỏ; (2) phản ứng oxi hóa và oxi hóa xúc tác xảy ra giữa ion H⁺ với kiềm và muối kim loại và (3) các chất phản ứng ban đầu trong pha lỏng di chuyển đến giao diện giữa pha khí và pha lỏng để phản ứng với các chất khí, còn các sản phẩm của phản ứng đi vào pha lỏng và phân tán đều trong pha lỏng.

## Slide 7: Cơ chế hấp phụ khí NOx của bùn đỏ
Bùn đỏ được sử dụng để lưu trữ NOx theo phương pháp oxy hoá:
P4 + O2  P4O + O (16)
(16’)
O + O2  O3 (18)
NO + O3  NO2 + O2 (19)
2NO2 + H2O  NO2- + NO3- + 2H+ (20)
P4O10 + 6H2O  4H3PO4 (21)
Al2O3 + 6H+  2Al3+ + 3H2O (22)
Fe2O3 + 6H+  2Fe3+ + 3H2O (23)
Trong quá trình này, đầu tiên sử dụng phốt pho vàng để kích thích ozone oxy hóa NO, chuyển NO thành NOX hóa trị cao, sau đó sử dụng tính kiềm của bùn đỏ để trung hòa và hấp phụ NOX, cuối cùng NOX được chuyển thành HNO3.

## Slide 8: Sử dụng bùn đỏ để lưu trữ khí CO2
Tác giả | Điều kiện thí nghiệm | Kết quả chính
Luis C. A. Venancio (Brasil) | - Bùn đỏ từ ALUNORTE- Nồng độ pha rắn: 27% (37 kg/mẫu khô)- pH ban đầu: 12,8- Lưu trữ CO₂ trong bình kín | - Khả năng lưu trữ CO₂: 33 – 102,5 kg CO₂/tấn bùn đỏ- pH giảm từ 12,8 → 10,4 (dài hạn)
Paulo Braga (Brasil) | - Thời gian trộn: 2 phút- CO₂ chiếm 15% khí thải- Lưu lượng khí: 6,1 L/phút- Tốc độ khuấy: 1000 vòng/ph- Nhiệt độ: 25 °C- Nồng độ pha rắn: 25,4% | - Tỷ lệ hấp phụ CO₂: 63,8%- Hấp phụ riêng: 16,8 kg CO₂/tấn bùn đỏ
Chaojun Fang (Trung Quốc) | - Bùn đỏ từ CHALCO- Nhiệt độ: 35 °C- Tỷ lệ lỏng/rắn: 10- Lưu lượng khí: 20 L/h- Thời gian: 30 phút- Tốc độ khuấy: 300 vòng/phút | - Tỷ lệ khử kiềm: 33,12%- Na₂O giảm từ 3,29% → 2,2%
Bùn đỏ sau cacbonat hóa có thể được tái sử dụng

## Slide 9: Sử dụng bùn đỏ để lưu trữ khí SO2
Tác giả | Điều kiện thí nghiệm chính | Kết quả chính
Sumitomo – Nhật Bản (1977) | - Hệ thống công nghiệp tại nhà máy alumin Eurallumina (Italia)- Sử dụng bùn đỏ làm chất hấp phụ | - Hiệu suất khử SO₂: 96%
ALCOA – Surinam / Úc | - Trung hòa bùn đỏ bằng khí chứa H₂SO₄/SO₂ từ lò hơi | - Khử SO₂ + trung hòa độ kiềm của bùn đỏ
Tao Lei– Trung Quốc | - Bùn đỏ Bayer (pH ~12,3)- L/R = 20:1- Nồng độ SO₂ = 1000 mg/m³- Nhiệt độ = 25 °C- Lưu lượng khí: 1,5 L/ph- Nồng độ O₂: 0–7% | - Hiệu suất hấp phụ SO₂: 98,61%- O₂ tăng đến 7% giúp tăng hấp phụ; >7% không ảnh hưởng nhiều
Luis Alves Venancio – Brazil | - Bùn đỏ pha rắn 20%- Vận tốc khí: 10,9 m/s- Lưu lượng khí: 0,1359 m³/s- SO₂ đầu vào: 5694,63 mg/m³- SO₂ đầu ra: 231 mg/m³ | - Hiệu suất hấp phụ: 95,94%- Duy trì pH > 9 giúp giữ hiệu suất khử SO₂ > 95% trong vận hành liên tục

## Slide 10: Sử dụng bùn đỏ để lưu trữ khí SO2 và NOx
Kỹ thuật | Tác nhân | Khí cần loại bỏ | Hiệu suất, % | Sản phẩm phụ | Ưu điểm | Nhược điểm
Khử lưu huỳnh khô | Đá vôi | SO2 | 85 | CaSO4, CaSO3 | Không có nước thải, tiêu thụ năng lượng thấp | Hiệu quả kém
 | Bùn đỏ, CuO | SO2 | 80 | Na2SO3, CaSO4, CuSO3 | Không có nước thải, tiêu thụ năng lượng thấp, giá rẻ | Hiệu quả kém
Khử lưu huỳnh ướt | Đá vôi | SO2 | > 95 | Thạch cao | Phản ứng nhanh, hiệu quả cao | Xử lý nước thải có tính ăn mòn
 | Bùn đỏ | SO2 | > 95 | CaSO4, FeSO4 | Phản ứng nhanh, hiệu quả cao, nhiều sản phẩm phụ | Xử lý nước thải có tính ăn mòn
Khử nitơ khô | NH3 | NOX | 90 | - | Hiệu quả cao | Đầu tư lớn
 | NH3, Bùn đỏ | NOX | 90 | - | Hiệu quả cao | Cần tiền xử lý bùn đỏ
Khử nitơ ướt | O3, NaOH | NOX | 98 | NaNO2 | Vận hành đơn giản, hiệu quả cao | Đắt tiền
 | P4, Bùn đỏ | NOX | 98 | Al(NO3)3, Fe(NO3)3 | Hiệu quả cao | Cần chất oxi hóa
Khử lưu huỳnh và nitơ khô | NH3, Than hoạt tính | SO2, NOX | SO2: 90; NOX: 80 | (NH4)2SO4 | Hiệu quả cao, thiết bị nhỏ, than hoạt tính có thể tái chế | Hơn 300°C có thể tự cháy
 | NH3, Than hoạt tính, Bùn đỏ | SO2, NOX | SO2: 98; NOX: 85 | (NH4)2SO4 | Hiệu quả cao hơn khi sử dụng bùn đỏ | CaO/Na trong bùn đỏ có thể độc
Khử lưu huỳnh và khử nitơ ướt | O3, NaOH | SO2,NOX | SO2: 100; NOX: 94 | Na2SO4, NaNO2 | Phản ứng nhanh, hiệu quả cao | Đắt tiền, sản phẩm phụ khó tách
 | P4/O3, Bùn đỏ | SO2, NOX | SO2: 100; NOX: 99 | CaSO4, Al(NO3)3, Fe(NO3)3 | Phản ứng nhanh, hiệu quả cao | Cần chất oxi hóa

## Slide 11: Kết luận
Carbon dioxide từ các khí thải của các nhà máy đốt nhiên liệu hoá thạch có thể được sử dụng để trung hòa bùn đỏ. Chi phí đầu tư và vận hành cho việc lưu trữ CO2 trong bùn đỏ có thể cao, nhưng mang lại hiệu quả kép về môi trường gồm lưu giữ CO2 và trung hòa bùn đỏ. Ngoài ra, cần thêm chi phí lượng năng lượng cho việc khuấy trộn CO2 với bùn đỏ. Tuy nhiên, khi pH của bùn đỏ giảm đến giá trị chấp nhận được sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế của việc lưu giữ CO2, vì bùn đỏ sau khi được trung hoà có thể được sử dụng như một sản phẩm thương mại.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã làm sáng tỏ cơ chế lưu trữ SO2 và NOx của bùn đỏ theo phương pháp ướt và phương án này đã được chứng minh là có hiệu về mặt kinh tế và kỹ thuật, đồng thời trong cùng một quy trình có thể lưu trữ đồng thời khí SO2 và NOx bằng bùn đỏ.

## Slide 12: Kết luận
Như vậy, có thể nhận thấy phương pháp lưu trữ khí nhà kính bằng bùn đỏ là một công nghệ đầy triển vọng, khả thi và mang lại mục tiêu kép về môi trường. Ngoài ra, bùn đỏ sau khi được trung hoà mở ra nhiều cơ hội tái chế và tái sử dụng bùn đỏ sẽ làm tăng thêm hiệu quả kinh tế.
Hiện nay, lượng phát thải bùn đỏ và khí nhà kính tại các Công ty Nhôm thuộc TKV hàng năm là khá lớn, nhưng chưa có phương án hữu hiệu để xử lý các loại chất thải này. Để phát triển bền vững ngành công nghiệp nhôm tại Việt Nam, cũng như để đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0. Trong thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh nghiên cứu và sớm đưa công nghệ này vào thực tế sản xuất. Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp Nhôm của Việt Nam làm chủ công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững. Đây không chỉ là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế mà còn là cam kết cho một tương lai xanh và bền vững trong kỷ nguyên mới của Quốc gia.