## Slide 1: Xu hướng sử dụng sàng rung tần số cao thay cho các thiết bị phân cấp trong sơ đồ nghiền vòng kín
BÁO CÁO HỌC THUẬT
Báo cáo viên: Lê Việt Hà
Tổng quan về các thuốc đè chìm thân thiện với môi trường

## Slide 2
  BÁO CÁO GỒM
Các loại tinh bột và ứng dụng
1
Các loại phenol và ứng dụng
2
Các axit hữu cơ và ứng dụng
3

## Slide 3
Họ tinh bột (Polysacchride)
Tinh bột (gạo, ngô, khoai tây …)
1
Cellulo
2
Xanthan Gum
3
Guar Gum và các loại Gum khác
4

## Slide 4: Tinh bột
Là một loại polymer không ion, được phân loại là polysaccharide gồm các monome glucose liên kết với nhau bằng liên kết glycosid. Công thức hóa học của phân tử tinh bột là (C₆H₁₀O₅)ₙ.
Có hai loại polymer glucose chính trong tinh bột là amylose (AM) và amylopectin (AP). Các thành phần khác của tinh bột bao gồm phốt pho, axit béo, protein và một số hợp chất vô cơ.
Biến tính: Để tăng hiệu quả hấp phụ lên khoáng vật và giảm lượng tinh bột tiêu thụ trong tuyển nổi, tinh bột thường được dung ở dạng biến tính, bao gồm biến tính vật lý, hóa học, hoặc kết hợp cả hai.
Biến tính hóa học là phương pháp phổ biến nhất. Tinh bột có thể được chuyển hóa thành các dạng như: tinh bột oxy hóa, dextrin, carboxymethyl starch, tinh bột este phosphate, tinh bột – kim loại (phức chất), còn trong công nghiệp hay dùng tinh bột kiềm hoá.

## Slide 5: Ứng dụng tinh bột trong thực tế
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tinh bột | pH | Thuốc tuyển khác
Hematit | Thạch anh | 5–1500 g/t (tùy loại tinh bột) | 8.5–12 | DDA, DAC, Ether Amine, CaCl₂, NaOl, Mono Ether Amine
Magnetit, Paragasite | Thạch anh | 100 mg/L | 10 | DDA 10⁻⁴ M
Hematit | Thạch anh | 400–1200 g/t (Fe³⁺/Zn²⁺/Pb²⁺/Mg²⁺-starch) | 10.5 | DDA 32 g/t
Hematit | Thạch anh | 30 mg/L | 10.5 | DDA 2 × 10⁻⁴ M
Hematit | Thạch anh | 1500 g/t | 8 | Tinh bột lúa mì, CTAB
Hematit | Apatit | 40 mg/dm³ | 10 | 
Barit | Fluorit | 125 mg/L | 7.5 | NaOl 10⁻⁴ M
Diaspor | Illit, Pyrophyllit,... | 600–1000 g/t | 10–10.5 | Gemini collector (200 g/t), aluminosilicate 2×10⁻⁴ mol/L
Titanaugit | Ilmenit | 5 mg/L | 8 | NaOl 2 × 10⁻⁴ mol/L
Pyrit | Chalcopyrit | 20 mg/L | 8 | SBX 10 mg/L
Pyrit | Arsenopyrit | 5 mg/L | 12 | SBX + MIBC
Pyrrhotit | Chalcopyrit | 50 mg/L | 7 | TCSS (ức chế), SBX 20 mg/L
Graphit | Chalcopyrit | Oxidized starch | 7.5 | Etyl Xanthate 24 g/t, Frother FZS180
Graphit | Galen, Sphalerit | 250 g/t | Kiềm nhẹ | Tinh bột thương mại
Than bitum | Pyrit | 3 kg/t | – | PAX, CuSO₄, MIBC
Pyrit (hoạt hóa Cu) | – | 500–700 g/t | 9 | Tinh bột lúa mì (thường & oxy hóa)
Thạch anh | Carbonate | 60 mg/L | 11.38 | NaOl, CaCl₂, Na₂CO₃

## Slide 6: Ứng dụng tinh bột trong thực tế
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tinh bột | pH | Thuốc tuyển khác
Hematit | Thạch anh | 5–1500 g/t (tùy loại tinh bột) | 8.5–12 | DDA, DAC, Ether Amine, CaCl₂, NaOl, Mono Ether Amine
Magnetit, Paragasite | Thạch anh | 100 mg/L | 10 | DDA 10⁻⁴ M
Hematit | Thạch anh | 400–1200 g/t (Fe³⁺/Zn²⁺/Pb²⁺/Mg²⁺-starch) | 10.5 | DDA 32 g/t
Hematit | Thạch anh | 30 mg/L | 10.5 | DDA 2 × 10⁻⁴ M
Hematit | Thạch anh | 1500 g/t | 8 | Tinh bột lúa mì, CTAB
Hematit | Apatit | 40 mg/dm³ | 10 | 
Barit | Fluorit | 125 mg/L | 7.5 | NaOl 10⁻⁴ M
Diaspor | Illit, Pyrophyllit,... | 600–1000 g/t | 10–10.5 | Gemini collector (200 g/t), aluminosilicate 2×10⁻⁴ mol/L
Titanaugit | Ilmenit | 5 mg/L | 8 | NaOl 2 × 10⁻⁴ mol/L
Pyrit | Chalcopyrit | 20 mg/L | 8 | SBX 10 mg/L
Pyrit | Arsenopyrit | 5 mg/L | 12 | SBX + MIBC
Pyrrhotit | Chalcopyrit | 50 mg/L | 7 | TCSS (ức chế), SBX 20 mg/L
Graphit | Chalcopyrit | Oxidized starch | 7.5 | Etyl Xanthate 24 g/t, Frother FZS180
Graphit | Galen, Sphalerit | 250 g/t | Kiềm nhẹ | Tinh bột thương mại
Than bitum | Pyrit | 3 kg/t | – | PAX, CuSO₄, MIBC
Pyrit (hoạt hóa Cu) | – | 500–700 g/t | 9 | Tinh bột lúa mì (thường & oxy hóa)
Thạch anh | Carbonate | 60 mg/L | 11.38 | NaOl, CaCl₂, Na₂CO₃

## Slide 7: Cellulo
Cellulose là thành phần cấu trúc chính của thành tế bào thực vật và một số loài tảo biển. Phân tử cellulose là một polymer không tan trong nước, gồm các miền vô định hình và chủ yếu là các miền kết tinh của các phân tử sắp xếp song song.
Một số loại cellulose được sử dụng đè chìm trong tuyển nổi: Carboxymethyl cellulose (CMC), tinh thể nano cellulose (CNCs) và hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC).

## Slide 8: Ứng dụng Cellulo trong thực tế
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí | pH | Thuốc tuyển khác | Kết quả tuyển
Talc | Chalcopyrit | 100 mg/L | 4–8.5 | SBX 1.5×10⁻⁴ M, MIBC 1×10⁻⁴ M | Cu: 29%, thu hồi 84.87%
Magie + Silic | Pentlandit | 300 g/t | 9.5 | SIBX 300 g/t | Ni: 85%, MgO: 27%, Fe: 20%
Calcite | Cassiterit | 0.01 mg/L | 7–8 | Pb(NO₃)₂ 2.5 mg/L, SHA 15 mg/L | Calcite: 11%, Cassiterit: 84%, hàm lượng 90%
Calcite | Scheelite | 2–10 mg/L | 9.5–10 | NaOl, Na₂CO₃ | Scheelite: 81–85%, Calcite: 17%
Lizardite | Pentlandit | 0.006–2 kg/t | 9.5 | PAX 250 g/t | Ni: >80% (1 mẫu: 53%)
– | Rutile | NaCMC 10⁻⁴ M | 6.9 | AC1815 25 mg/L | Rutile: 78%
Almandine | – | – | – | – | Thu hồi 6%
Almandine | Rutile | NaCMC 2×10⁻⁴ M | – | – | TiO₂: 87.93%, 53.81% hàm lượng
Dolomit | – | 100 mg/L | 9.9 | NaOl 60 mg/L | 8.91%
Dolomit | Apatit | – | 7 | DPA 100 mg/L | P₂O₅: 87.1%, MgO: 4.45%

## Slide 9: Ứng dụng Cellulo trong thực tế
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí/ Liều lượng | pH | Thuốc tuyển khác | Kết quả tuyển
Forsterit (Mg₂SiO₄) | Ilmenit | 1 mg/L | 5–6 | NaOl 2×10⁻⁴ M | TiO₂: 75.49%, hàm lượng 44.94%
Talc | – | 250 mg/L | 8.5 | Ca²⁺ 10⁻² M, SBX, MIBC | Talc giảm từ 90% → 25%
– | Chalcopyrit | – | 7 | PBX 2×10⁻⁴ M, HEC, MIBC | 78% thu hồi
Galena | – | – | – | H₂O₂ 0.4×10⁻⁴ M | 1% thu hồi
Galena | Chalcopyrit | 300 mg/L | 10 | SEX 10⁻⁴ M, KNO₃ 0.1 M | Cu: 76%, Pb: 11%
Chalcopyrit | – | 25 ppm (LSLB) | 9 | KCl 1×10⁻³ M | Giảm từ 78% → 27%
Talc | – | – | – | MIBC, không dùng TTH | Giảm từ 93% → 35%
Silicat | Ilmenit | 100 g/t | 6.8–7.2 | Pb(NO₃)₂ 400 g/t, TW-705 2750 g/t | TiO₂: 79.53%, 38.19% hàm lượng
Quartz | Chalcopyrit | 15 ppm | 12 | SIBX 30 g/t, HPMC + NF240 | Cu: 99.29%, hiệu suất phân tách 95.98%
Quartz | Sphalerit | 15 ppm | 12.3 | SEX 80 g/t, CuSO₄·5H₂O, DF200, HPMC, MIBC | Zn: 99.06%, hiệu suất phân tách 96.48%

## Slide 10: Xanthan Gum (Keo xanthan)
Xanthan Gum (XG) là một polysaccharide có khối lượng phân tử cao (khoảng 2 × 10⁶ g/mol), được tạo ra bởi vi khuẩn, có chứa nhiều nhóm chức carboxyl (–COOH) và hydroxyl (–OH).
XG hoạt động như một chất keo tụ trong quá trình tuyển nổi và ảnh hưởng đến tốc độ lắng của quặng trong quá trình lắng. XG hỗ trợ việc bơm bùn quặng mịn bằng cách giảm lực cản tới 65% (giảm độ nhớt).

## Slide 11: Ứng dụng Xanthat Gum trong thực tế
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH | Thuốc tuyển & điều kiện khác | Kết quả / Mô tả
Cassiterit (kết bông) | Talc | 120 ppm | 8.2 | NaOl = 40 g/t | Tuyển nổi sau kết bông – rửa bùn 5 bước; Sn: 64.8%, thu hồi: 89%
Bastnaesit | Canxit | 15 mg/L | 8 | NaOl = 2 × 10⁻⁴ M | Tuyển nổi vi bọt; bastnaesit: 10.44%, canxit: ~70%
Talc | Chalcopyrit | 160 mg/L | 8 | SHMP 200 g/t, SAX 120 g/t, ABA 60 g/t | Tuyển quặng thực tế; Cu: 68.2%, hàm lượng: 6.60%
Canxit | Scheelit | 20 mg/L | 8 | NaOl = 4 × 10⁻⁵ M | Vi bọt; canxit: ~5%, scheelit: ~80%
Molybdenit | Chalcopyrit | 60 ppm | 10 | – | Vi bọt; molybdenit: 13%, chalcopyrit: 85%
Chlorit | Arsenopyrit | 100 mg/L | 7–8 | PAX 5×10⁻⁴ M, MIBC 8 mg/L | As: 40.2%, thu hồi As: 98.2% (chlorit:arsenopyrit = 2:1)

## Slide 12: Ứng dụng Xanthat Gum trong thực tế
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH | Thuốc tuyển & điều kiện khác | Kết quả / Mô tả
Oxit sắt (kết bông) | SiO₂ | 30–50 ppm | 6.5–8 | Na₅P₃O₁₀ = 2–2.2 ppm | Hệ oxit–silica: hiệu suất tách tối đa ~65%
Biotit | Chalcopyrit | 1200 g/t | 8.9 | KEX = 60 g/t | Tuyển nổi; Cu: 94.8%, hàm lượng Cu: 32.3%
Quặng Mpanda (hỗn hợp) | – | – | 10.32 | PAX + KEX (1:1) = 30 g/t, Na₂S 40 g/t, MIBC | Sau phân tán – kết bông; Cu: 92.8%, hàm lượng: 23.5%
Pyrit | Talc | – | 9 | PPX 2×10⁻⁴, Pentyl xanthate, GG 50 mg/L | Vi mô: S = 86.28% cả về hàm lượng & thu hồi
Dolomit | Apatit | 10 mg/L | 4–5 | NaOl = 3×10⁻⁴ M | Tỷ lệ 2:8; apatit: 83.6%, dolomit: 16.2%
Talc | Molybdenit | 50 mg/L | 3–9 | PBX 2×10⁻⁴ mol/L, MIBC 2×10⁻⁴ mol/L | Mẫu trộn nhân tạo; molybdenit: 80%, talc < 20%

## Slide 13: Gôm Guar (keo gôm) và ứng dụng
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí | pH | Thuốc tuyển & điều kiện khác | Kết quả tuyển / Ghi chú
Sphalerit | Galena | 3 mg/L | 8 | TTH: diethyl dithiocarbamate 50 mg/L, dầu thông 20 mg/L, GG cation | Zn: ↓ từ 50% → <20%, Pb: ↑, thu hồi Pb ≈ 70%
Talc | Sunfua Ni–Cu | 300 g/t | 6.5 | SIBX 150 g/t, MIBC 15 g/t, axit oxalic 2800 g/t | Cu: 0.37% → 22.31%, thu hồi: 67.85%; Ni: 1.16%, thu hồi 78.4%
Fe-oxit | P₂O₅ | 1200 g/t | 10.5–11 | Soda ash 3.5 kg/t, dầu tall 800 g/t, thời gian 8 phút | P₂O₅: đầu vào 26.18%, thu hồi 83%, tinh quặng 37%
Tạp NFG | Sunfua Ni–Cu | 200 g/t | 9 | SIBX 50 g/t + Senkol 5, CuSO₄·5H₂O 40 g/t, DOW 200 40 g/t | Cu: thu hồi 3%, tinh 66%; Ni: thu hồi 44%, tinh 6%
Jamesonit | Chalcopyrit | 2.5 mg/dm³ | 5.3 | CSU11 10 mg/dm³, MIBC 10 mg/dm³ | Cu đầu vào 11.11%, thu hồi 85.12%, tinh Cu 21.35%
Gôm guar (GG) là một polysaccharide không ion có nguồn gốc tự nhiên, với khối lượng phân tử trung bình dao động từ 100.000 đến 2.000.000.

## Slide 14: Gôm Guar (keo gôm) và ứng dụng
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí | pH | Thuốc tuyển & điều kiện khác | Kết quả tuyển / Ghi chú
Talc | Scheelit | 20 mg/L | 8.5 | Sodium oleate 50 mg/L | WO₃: 94.21%, tinh 69.55%; MgO: thu hồi 8.08%, tinh 2.56%
Talc | Chalcopyrit | 50 mg/L | 9 | PAX 2×10⁻⁴ mol/L | S: thu hồi 86.28%, tinh 27.26%; MgO: 4.14%, tinh 1.23%
Talc | – | 20 mg/L (SM4560) | 9 | KNO₃ 10⁻³ M (ổn định ion lực) | Thu hồi ↓ từ 70% → 8% sau 10 phút
Talc | – | 50 ppm | 2–12 | EDTA | Thu hồi ↓ từ 100% → ~55% sau khi thêm GG
Talc | – | 50 mg/L | 9 | MIBC 40 g/t, KCl 0.01 mol/L | Thu hồi ↓ từ ~70% → 0% khi thêm GG
Talc | Chalcopyrit (1:1) | 100 mg/L | 7 | PBX 10⁻⁴ M, MIBC 10⁻⁴ M | Cu đầu vào 15.21%, thu hồi 74.58%, tinh Cu: 28.33%

## Slide 15: Gôm Guar (keo gôm) và ứng dụng
Khoáng đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí | pH | Thuốc tuyển & điều kiện khác | Kết quả tuyển / Ghi chú
Pyrophyllit | Pyrit | 90 mg/L (OGM) | 6 | SIBX 0.2 mmol/L, DIDE 7 mg/L | S: đầu vào 24.8%, tinh 47.1%, thu hồi 82.3%
Pyrit | – | 50 ppm | 6–12 | PEX 10⁻³ M, KNO₃ 10⁻² M | Thu hồi ↓ từ ~90% @pH4 → <25% @pH >6
Chalcopyrit | – | 100 ppm | 8.5 | PEX 10⁻³ M, KNO₃ 10⁻² M | GG tăng → thu hồi ↓ từ ~90% (0.2 ppm) → ~18% (100 ppm)
Pyrit | – | 100 ppm | 8 | PAX 75 ppm, MIBC 20 ppm | Thu hồi ↓ từ 80% → ~20% khi có GG
Sunfua (quặng) | – | 200 g/t | – | SIBX 100 g/t, DOW 200 40 g/t | Cu: ~87%, Ni: ~59%
Pyrit | – | 10 ppm (GG cao phân tử) | 9 | SIPX 10⁻⁴ M, CaCl₂ 10⁻² M | Thu hồi ↓ từ ~90% (không GG) → <5% (khi có GG)
Pyrrhotit | Chalcopyrit | 40 mg/dm³ | 8 | PAX 10 mg/dm³, MIBC 10 mg/dm³ | Cu đầu vào: 11.21%, thu hồi 82.52%, tinh Cu: 22.35%

## Slide 16
  PHENOL
Lignin
1
Tannin
2
Quebracho
3

## Slide 17: Lignin
Lignin là một đại phân tử sinh học thơm (phenolic) có nguồn gốc tự nhiên, được tìm thấy trong thành tế bào sinh khối lignocellulose của gỗ và các loại cây lâu năm.
Lignin chứa nhiều nhóm chức, như nhóm hydroxyl phenolic và aliphatic, nhóm methoxy, carbonyl và acid carboxylic. Trong đó, nhóm acid carboxylic có ảnh hưởng lớn nhất đến độ hoạt tính của lignin.
Biến tính Lignin
Để dùng được lignin trong quá trình tuyển nổi cần phải biến tính lignocellulose. Dạng hay dùng nhất trong tuyển nổi là Lignin sulfonat hóa (lignosulfonate). Lignosulfonat (LS) là các poly điện ly mang điện tích âm mạnh. Hai loại LS phổ biến lignosulfonat natri (SLS); Calcium Lignosulfonate (CLS)

## Slide 18: Ứng dụng Lignin trong thực tế
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Cơ chế hấp phụ | Hiệu quả đạt được
Canxit | Smithsonit | 15 mg/L | 8,5 | Các nhóm ion hóa của CLS tương tác với ion Ca²⁺ trên bề mặt canxit | Từ quặng đầu 26,65% Zn, thu được tinh quặng chứa 44,72% Zn với thu hồi 77,54%
Canxit | Scheelit | 30 mg/L | 7 | CLS hấp phụ hóa học lên bề mặt canxit; nhóm –SO₃ của CLS tương tác với Ca²⁺ và cản trở oleat hấp phụ | Hàm lượng WO₃: 65%, thu hồi WO₃: 79,46%
Canxit | Smithsonit | 60 mg/L | 10 | Ca²⁺ trên bề mặt canxit phản ứng hóa học với nhóm sulfonic (–SO₃⁻) của CLS | Hàm lượng Zn: 45,16%; thu hồi Zn: 85,60%
Canxit | Scheelit | 10 mg/L | 7 | – | Hàm lượng scheelit: 54,17%; thu hồi: 77,87%
Canxit | Fluorit | 10 mg/L | 8,5 | Nhóm carboxyl của SL phản ứng với Ca²⁺ trên bề mặt canxit | Chênh lệch thu hồi giữa canxit và fluorit ~70%

## Slide 19: Ứng dụng Lignin trong thực tế
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Cơ chế hấp phụ | Hiệu quả đạt được
Dolomit | Apatit | 20 mg/L | 9 | CLS phản ứng với các vị trí Ca; cũng hấp phụ lên bề mặt dolomit qua liên kết hydro | Chênh lệch thu hồi giữa dolomit và apatit > 75%; đạt hàm lượng apatit 23,56%
Thạch anh | Hematit | 90 mg/L | 9 | CLS phản ứng hóa học với thạch anh được hoạt hóa bởi Fe³⁺ | Hàm lượng Fe (quặng đầu): 35,43%; tinh quặng: 56,95%; thu hồi: 49,59%
Thạch anh | Smithsonit | 120 mg/L | 10 | Tương tác hóa học giữa thạch anh được hoạt hóa bằng Zn và CLS | Thạch anh hoạt hóa bởi Zn bị ức chế hoàn toàn; hàm lượng Zn từ 26,75% lên 46,62%; thu hồi Zn: 85,82%
Talc | Chalcopyrit | 200 mg/L | 8 | Ca²⁺ và Ca(OH)⁺ hấp phụ trên bề mặt talc, trung hòa điện tích âm, tạo vị trí hấp phụ CLS | Hiệu suất tách: chỉ dùng CLS: 11,7%; dùng Ca²⁺ + CLS: 26,3%
Pyrit | Chalcopyrit | 100 mg/L | 9–10 | CLS bao phủ bề mặt pyrit, ngăn sự hình thành dixanthogen, làm bề mặt pyrit ưa nước | Cu (quặng đầu): 14,71%; tinh quặng: 24,73%; thu hồi Cu: 80,36%

## Slide 20: Tannin
Tanin – một hợp chất polyphenol có khối lượng phân tử cao, được tìm thấy ở nhiều loài cây, đặc biệt là khu vực Nam bán cầu.
Có nhiều loại tanin khác nhau như: bayberry (sơn trà), acacia (keo), mangium, emblic (me rừng), valonea, và larch (thông rụng lá). khối lượng phân tử của tanin từ 500 đến 20.000 g.mol⁻¹.

## Slide 21: Ứng dụng của Tannin
Khoáng bị đè chìm | Khoáng liên quan | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Cơ chế hấp phụ | Mô tả
Marmatite; Pyrrhotite; Arsenopyrite; Pyrite | Jamesonite (Pb4FeSb6S14) | 60 g/t | >7 | – | Tannin từ cây thông (larch) giúp tăng độ chọn lọc khi tuyển jamesonite và giảm 25% lượng tiêu thụ natri xyanua
Calcite | – | 20 ppm | 7 | – | Tỷ lệ thu hồi khi dùng tannin quebracho: 5%Tỷ lệ thu hồi khi dùng tannin wattle: 10%
Pyrite | Chalcopyrite | 200 mg/L | 8 | Hấp phụ vật lý và hóa học đồng thời | Hiệu suất tách trên 85%Thu hồi chalcopyrite: 90%Thu hồi pyrite: 5%
Calcite | Scheelite | 20 mg/L | 9 | Tannin tạo phức chelate với ion Ca²⁺ trên bề mặt calcite | Giảm khả năng nổi của scheelite hơn 75%. Sử dụng xà phòng paraffin oxy hóa 30 mg/L làm thuốc tập hợp
Calcite | FluoriteBarite | 4–6 × 10⁻⁴ g/L | 7 | Hóa học: ngăn cản sự phản ứng giữa oleat và Ca²⁺ | Ức chế calcite bằng chiết xuất valonea (tannin) và tuyển fluorit + barit bằng NaOL

## Slide 22: Ứng dụng của Tannin
Khoáng bị đè chìm | Khoáng liên quan | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Cơ chế hấp phụ | Mô tả
Calcite | Fluorite | 50 g/t | 7 | – | Tinh quặng fluorit:Hàm lượng: 94.05%Thu hồi: 81.31%. Ở quy mô công nghiệp:Tăng 3% hàm lượng tinh quặng. Tăng 20% hiệu suất thu hồi. Tăng 13.43% hiệu quả loại bỏ CaCO₃
Calcite | Fluorite | 50 g/t | 9 | Hóa học:Liên kết giữa nhóm –OH và −COOH của tannin với nguyên tử Ca trên bề mặt calcite | TTH NaOl: 38 mg/LThêm tannin 75 mg/L trước TTH giúp đạt:Hàm lượng CaF₂: 93.89%Thu hồi CaF₂: 83.37%
Pyrite | Chalcopyrite | 600 g/t | 10 | – | Ứng dụng quy mô công nghiệp trên quặng Cu phân tán. Điều chỉnh pH bằng vôi. Tăng 10% hàm lượng Cu trong tinh quặng Giảm thu hồi pyrite trong tinh quặng từ 75% xuống < 60%

## Slide 23: Quebracho
Quebracho, thuộc nhóm tanin ngưng tụ. Trong môi trường axit và kiềm, cũng như khi có sự hiện diện của enzyme, hợp chất hóa học này vẫn ổn định về mặt hóa học và không bị phân hủy thành các hợp chất khác.
Có hai loại cây là Schinopsis Balansae và Schinopsis Lorentzii, sinh trưởng ở khu vực đông nam Nam Mỹ, cho ra axit tanic (TA) và sau đó có thể điều chế quebracho từ TA.

## Slide 24: Ứng dụng Quebracho
Khoáng bị đè chìm | Khoáng liên quan | Chí phí tối ưu | pH tối ưu | Thông tin khác | Mô tả
Canxit | – | 1,2 g/L | 8 | TTH: 600 g/t NaOl | Ngay cả lượng nhỏ quebracho cũng có thể ức chế canxit hiệu quả
Canxit | Celestit | 0,0012 g/L | 10.5 | TTH: 1500 g/t NaOl; điều chỉnh pH: Na₂CO₃ | Đạt 70,1% hàm lượng celestit và 26,2% hàm lượng canxit
Canxit | Scheelit | 75 g/t | 9.5 | TTH: 200 g/t NaOl; tạo bọt: 20 g/t Flotanol 7197; điều chỉnh pH: NaOH và Na₂CO₃ | Thu hồi W: 78%, Ca: 15%
Canxit | Fluorit | 300 g/t | 10.5 | TTH: axit oleic; điều chỉnh pH: NaOH | Thu hồi CaF₂: 74%, hàm lượng: 75%
Canxit | Celestit | 0,0012 g/L | 10.5 | TTH: 1500 g/t NaOl; điều chỉnh pH: Na₂CO₃ | Đạt 70,1% hàm lượng celestit và 26,2% hàm lượng canxit
Canxit | Scheelit | 75 g/t | 9.5 | TTH: 200 g/t NaOl; tạo bọt: 20 g/t Flotanol 7197; điều chỉnh pH: NaOH và Na₂CO₃ | Thu hồi W: 78%, Ca: 15%

## Slide 25: Ứng dụng Quebracho
Khoáng bị đè chìm | Khoáng liên quan | Chí phí tối ưu | pH tối ưu | Thông tin khác | Mô tả
Celestit | – | 1,2 g/L | 8 | TTH: 600 g/t NaOl | Lượng nhỏ quebracho không ức chế celestit rõ rệt, nhưng hiệu quả tăng lên khi tăng liều lượng
Pyrolusit (MnO₂) | Canxit | 1000 g/t | 9 | TTH: 2000 g/t Armac C; tạo bọt: dầu thông. | thu hồi CaF₂: 41%, MnO₂: 24%
Hematit | Fluorit, Dolomit | 500 g/t | 8.5 | – | thu hồi fluorit: 82,59–83,77%
Rhodochrosit | Rhodonit, Tephroit, Spessartin | 50 mg/L | 10 | TTH: 5 mg/L ether amine acetate | Thu hồi rhodochrosit: 18%, rhodonit: 60%
ABS (nhựa) | HIPS (nhựa) | 75 ppm | 11 | tạo bọt: 20 g/t dầu thông | Hiệu suất tách đạt 100%
Specularit | Thạch anh (Quartz) | 16 mg/L | 6.5 | TTH: 6 × 10⁻⁵ M CS-22 (muối amoni bậc bốn kết hợp) | Fe: 67,79% (thu hồi: 76,61%)SiO₂: 5,45% (thu hồi: 14,95%)

## Slide 26: Axit hữu cơ
  Axit Citric
Axit citric (CA/H₃Cit) là một hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tử cacbon, hydro và oxy, với công thức tổng quát là HOCCO₂H₂. Đây là một axit cacboxylic hữu cơ ba nhóm chức có tính axit mạnh. Nhờ chứa nhóm cacboxyl trong cấu trúc phân tử, axit citric có ái lực cao với các khoáng chất đã bị oxy hóa và có thể được hấp phụ lên bề mặt của chúng.
  Axit Humic
Hoạt động của vi sinh vật phân hủy chất thải từ thực vật và động vật trong đất tạo ra nhiều vật liệu hữu cơ khác nhau như các chất humic. Axit humic là chất tự nhiên có trong đất, chúng bao gồm các nguyên tố oxy, carbon, hydro và có thể có một lượng nhỏ nitơ, phospho và lưu huỳnh.

## Slide 27: Ứng dụng của axit Citric
Khoáng vật chính | Khoáng đè chỉm | Vai trò của CA | Cơ chế hoạt động chính | pH | Ghi chú / Kết quả
Bastnaesit (LREE) | Calcit, Fluorit | Đè chìm chọn lọc | Hình thành phức chelat với Ca²⁺ → ngăn hấp phụ collector lên calcit/fluorit | 8–11 | Hiệu suất thu hồi Bastnaesit > 90%, Fluorit < 20%, Calcit < 50% ở pH 8–11
REE Silicat | Silicat bị hoạt hóa (Al³⁺) | Chất chelat và ngăn cản hấp phụ TTH | CA tạo phức với Al³⁺ → làm mất hoạt tính bề mặt SiO₂ → giảm nổi không mong muốn của silicat | ≈6–9 | Giúp tăng độ tinh khiết của tinh quặng REE, đặc biệt khi có tạp ion thứ cấp như Al³⁺
Scheelit (CaWO₄) | Fluorit | Đè chìm chọn lọc | Ức chế fluorit bằng phức hóa Ca²⁺, không ảnh hưởng nhiều đến scheelit | 7.5–9.5 | CA giảm thu hồi fluorit xuống ~19%, còn scheelit vẫn đạt > 85%
Barit (BaSO₄) | Fluorit | Đè chìm hiệu quả | CA tạo phức với Ca²⁺ → ức chế fluorit mà không ảnh hưởng đến barit | >8 | Trong quặng thực tế: Hàm lượng barit trong tinh quặng > 92%, Fluorit loại bỏ > 87%

## Slide 28: Ứng dụng của axit Citric
Khoáng vật chính | Khoáng đè chỉm | Vai trò của CA | Cơ chế hoạt động chính | pH | Ghi chú / Kết quả
Fluorit | Calcit | Đè chìm chọn lọc | Tạo phức với Ca²⁺ → làm giảm khả năng nổi của calcit | 8–9 | Kết hợp CA + SOA giúp phân tách fluorit khỏi calcit hiệu quả
Apatit / Collophanit | Dolomit | Đè chìm trong tuyển nổi ngược | Ưu tiên hấp phụ lên bề mặt apatit → vô hiệu hóa vị trí hoạt động → giảm hấp phụ collector | >7 (với H₂SO₄) | CA giảm nhu cầu dùng H₂SO₄, giúp cân bằng giữa thu hồi và hàm lượng P₂O₅
Pyrit (FeS₂) | Serpentinit (slime silicat) | Chất phân tán – ức chế keo dị khoáng (hetero-coagulation) | Chuyển điện tích bề mặt serpentinit từ dương → âm → giảm lực hút tĩnh điện với pyrit | ≈9 | Giảm kết tụ, tăng khả năng tách pyrit trong điều kiện có slime serpentinit

## Slide 29: Ứng dụng của axit Humic
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Thuốc tuyển và điều kiện khác | Mô tả
Chalcopyrit, pyrit, chalcocit, bornit | Thạch anh, sét, plagiocla, canxit | 1,5% (khối lượng) muối HA | 10,5 | – | Tỷ lệ thu hồi đồng 29,7%, hàm lượng 3,5%
Pyrit | Chalcopyrit | 40–60 g/t SH | 10–10,5 | Thuốc tập hợp: Xanthate (ethyl:butyl = 1:1) 60 g/t, tạo bọt: rượu ether 12 g/t, vôi 5,14 kg/t | Thu hồi Cu: 97%, hàm lượng Cu: 24,54%
Chalcopyrit | Molypdenit | 10 ppm | 9–11 | Thuốc tập hợp: KIBX 20 ppm; Chất tạo bọt: MIBC 20 ppm | Thu hồi molypdenit khoảng 20%
Hematit | Thạch anh | 40 mg/L | 10,5 | Thuốc tập hợp: DDA 15 mg/L | Tỷ lệ thu hồi hematit: 90,7%, hàm lượng Fe₂O₃: 86,0%
Pyrit | – | 50 g/t | 4 | Thuốc tập hợp: HA; không dùng chất tạo bọt | Thu hồi: 45%

## Slide 30: Ứng dụng của axit Humic
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Thuốc tuyển và điều kiện khác | Mô tả
Chalcopyrit | – | 10 g/t | – | – | Thu hồi: 45%
Molypdenit | – | 4,5 g/t | – | – | Thu hồi: 70%
Galena | – | 100 mg/L | 6,5 | Thuốc tập hợp: butyl xanthate 2 × 10⁻⁵ M; Chất tạo bọt: MIBC 10 mg/L; Chất oxy hóa: H₂O₂ 10 mg/L | Ức chế hoàn toàn galena
Galena | Chalcopyrit | 30 mg/L | 6,5 | Thuốc tập hợp: BX 2 × 10⁻⁵ mol/L; Chất ức chế thứ hai: amoni persulfat 50 mg/L; MIBC 10 mg/L | Cu: thu hồi 90,42%, hàm lượng 28,51%; Pb: thu hồi 91,99%, hàm lượng 78,22%
Hematit, magnetit, chamosit, diopsit | Khoáng silicat | 300 g/t muối natri của HA | 10,5 | Thuốc tập hợp: Flotigam EDA 90 g/t | Thu hồi Fe: 84%, SiO₂ trong tinh quặng: 2,8%
Galena | Chalcopyrit | SH: 8 × 10⁻⁵ mol/L | 6,5–7 | Thuốc tập hợp: BX 8 × 10⁻⁵ mol/L; MIBC 10 mg/L; H₂O₂ 2 × 10⁻⁴ M | Thu hồi galena: 5%; chalcopyrit: 94%

## Slide 31: Ứng dụng của axit Humic
Khoáng bị đè chìm | Khoáng đi kèm | Chi phí tối ưu | pH tối ưu | Thuốc tuyển và điều kiện khác | Mô tả
Tro bay | Carbon chưa cháy | 0,15 g/L | 10 | Thuốc tập hợp: dầu hỏa nhũ hóa 0,5 g/L; Chất tạo bọt: rượu n-butyl 0,05 g/L | Loại bỏ carbon: 93,2%
Thạch anh, sericit, felspat, plagiocla | Chalcopyrit, chalcocit, molypdenit | 50 g/t | 9,5 | Thuốc tập hợp: bột HA; chất tạo bọt: MIBC 20 g/t | Hiệu suất tách: 38,77%; Hàm lượng Cu: 2,93%; Mo: 0,11%; Fe: 5,11%
Hematit | Augit | 20 mg/L | 10 | Thuốc tập hợp: DDA 40 mg/L | 90,1% thu hồi Fe, hàm lượng Fe: 63,6% ở tỷ lệ 90:10 hematit:augit
Hematit | Hornblende | – | 10 | – | 91,3% thu hồi Fe, hàm lượng Fe: 63,5% ở tỷ lệ 90:10 hematit:hornblende
Hematit | Hornblende và augit | 500 g/t | 10 | Thuốc tập hợp: DDA 300 g/t | Kết quả thử nghiệm mẻ: 67% Fe, 2,8% SiO₂ trong tinh quặng, thu hồi Fe: 92%
Canxit | Scheelit | 60 mg/L | 8 | Thuốc tập hợp: NaOL 2 × 10⁻⁴ mol/L | Thu hồi scheelit: 90%; canxit: gần như bằng 0

## Slide 32: Kết luận
Nhóm chất | Nguồn gốc | Cơ chế chính | Khoáng bị đè chìm phổ biến
Tinh bột, CMC | Thực vật | Tạo lớp phủ ưa nước, chọn lọc | Hematit, barit, thạch anh, talc
Xanthan, GG | Vi sinh, thực vật | Kết bông / keo tụ / thay đổi điện tích bề mặt | Talc, pyrit, Ni-silicat
Lignin, Tannin | Gỗ, vỏ cây | Hấp phụ chọn lọc ion Ca²⁺, phủ bề mặt | Calcite, dolomit, pyrit, chalcopyrit
Acid citric | Hữu cơ | Chelate hóa Ca²⁺ / Al³⁺ | Calcite, fluorit, scheelit, slime silicat
Acid humic | Tự nhiên | Phân tán / hấp phụ đa điểm | Thạch anh, silicat, hematit, galena