## Slide 1: Công nghệ thu hồi các nguyên tố đất hiếm - một bước tiến tới việc nâng cao giá trị chất thải tro bay than
TS. Phạm Thanh Hải
Bộ môn Tuyển khoáng

## Slide 2: BÀI BÁO CÁO HỌC THUẬT GỒM 5 PHẦN
Giới thiệu chung
01
Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
02
Kết luận và triển vọng tương lai
05
Tác động Môi trường, Pháp lý và Xã hội
04
Phân tích kinh tế - kỹ thuật
03

## Slide 3: 1. Giới thiệu chung
Hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21: sự thay đổi căn bản trong mô hình tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công nghệ: năng lượng tái tạo, xe điện (EV), và các thiết bị điện tử tiên tiến đã biến các nguyên tố đất hiếm từ những cái tên xa lạ trong bảng tuần hoàn thành "huyết mạch" của nền kinh tế hiện đại.
  Neodymium (Nd) và Dysprosium (Dy) là linh hồn của nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao trong động cơ xe điện và tuabin gió;
  Lanthanum (La) và Cerium (Ce) là nền tảng của các chất xúc tác trong lọc hóa dầu và pin NiMH;
  Ytrium (Y) và Europium (Eu) không thể thiếu trong công nghệ hiển thị và chiếu sáng .

## Slide 4: 1. Giới thiệu chung
Nghịch lý: chuỗi cung ứng của các nguyên liệu "xanh" này lại đang phụ thuộc vào các quy trình khai thác kém bền vững và tập trung cao độ tại Trung Quốc - quốc gia kiểm soát phần lớn thị phần khai thác và tinh chế toàn cầu.
  Sự độc quyền này không chỉ tạo ra rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng trong các biến động địa chính trị mà còn đặt ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường liên quan đến hoạt động khai thác mỏ lộ thiên quy mô lớn.
   Trước bối cảnh đó, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã xác định việc đa dạng hóa nguồn cung REEs là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu.

## Slide 5: 1. Giới thiệu chung
Tìm kiếm các nguồn tài nguyên phi truyền thống:
Tro bay và các sản phẩm phụ từ quá trình đốt than.
  Khác với quặng nguyên sinh nằm sâu trong lòng đất đòi hỏi chi phí thăm dò, khai thác và nghiền tuyển khổng lồ, tro bay là sản phẩm "sẵn có" trên mặt đất. Chúng là kết quả của quá trình đốt than nghiền mịn tại các nhà máy nhiệt điện, nơi than được nghiền thành bột và đốt cháy ở nhiệt độ 1200-1700°C.
  Quá trình đốt than vô tình thực hiện một bước "tiền xử lý" quan trọng: loại bỏ phần vật chất hữu cơ và làm giàu các thành phần khoáng chất vô. cơ

## Slide 6: 1. Giới thiệu chung
“Hiệu ứng làm giàu tự nhiên": khi than cháy, các nguyên tố đất hiếm - vốn có nhiệt độ nóng chảy và bay hơi rất cao - không bị thất thoát mà tích tụ lại trong tro  hàm lượng REEs trong tro bay thường cao gấp 7 đến 10 lần so với trong than nguyên liệu
Hàm lượng trung bình của REEs trong tro bay (300 đến 500 ppm (800 ppm)) thấp hơn nhiều so với các mỏ quặng nguyên sinh (5-10%), nhưng lợi thế của tro bay nằm ở trữ lượng khổng lồ và chi phí khai thác bằng không.
  Hàng tỷ tấn tro bay đang nằm tại các bãi thải, hồ chứa trên khắp thế giới, tạo thành các "mỏ đô thị" (urban mines) khổng lồ.
  Khai thác REEs từ tro bay còn mang lại lợi ích kép: thu hồi tài nguyên + giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường do tro xỉ gây ra, phù hợp hoàn hảo với mô hình kinh tế tuần hoàn

## Slide 7: 1. Giới thiệu chung
Trong than nguyên khai, REEs thường tồn tại dưới dạng các khoáng vật vi tinh thể như monazite, xenotime, hoặc liên kết hữu cơ với cấu trúc than.
Tuy nhiên, khi đi qua lò đốt nhiệt độ cao, các khoáng vật này trải qua quá trình biến đổi nhiệt mãnh liệt:
  Các thành phần khoáng sét (kaolinite, illite) nóng chảy, tạo thành các giọt chất lỏng silicat.
  Các khoáng vật chứa REEs có thể bị phân hủy và hòa tan vào trong pha lỏng này.
  Khi ra khỏi lò đốt và được làm nguội nhanh, các giọt lỏng này đông đặc lại thành các hạt thủy tinh aluminosilicate hình cầu (cenospheres, plerospheres) hoặc các mảnh vụn vô định hình

## Slide 8: 1. Giới thiệu chung
 Phần lớn REEs trong tro bay (có thể lên đến 90%) bị "nhốt" (encapsulated) bên trong ma trận thủy tinh aluminosilicate bền vững về mặt hóa học.
  Chúng không còn tồn tại ở dạng khoáng vật riêng biệt nằm trên bề mặt hạt để có thể dễ dàng tách ra bằng các phương pháp vật lý thông thường, mà phân tán ở cấp độ nguyên tử hoặc nano bên trong cấu trúc hạt.
  Đây chính là thách thức công nghệ lớn nhất: làm thế nào để phá vỡ "nhà tù" thủy tinh này để giải phóng REEs mà không phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay hóa chất để hòa tan toàn bộ khối lượng tro.

## Slide 9: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Nghiên cứu sâu về đặc điểm hạt: REEs có xu hướng tập trung cao hơn trong các phân cấp hạt mịn (thường là < 10 µm hoặc < 45 µm).
Nguyên nhân:
Do các hạt khoáng chứa REEs thường nặng và nhỏ, hoặc
Do cơ chế ngưng tụ hơi bão hòa trên bề mặt các hạt tro mịn có diện tích bề mặt riêng lớn trong quá trình làm nguội khí thải.

## Slide 10: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Phân bố theo từ tính: Tro bay chứa một lượng đáng kể các hạt sắt từ (ferrospheres - magnetite/hematite).
Các phân tích cho thấy phần từ tính thường chứa hàm lượng REEs thấp hơn so với phần không từ tính (pha thủy tinh aluminosilicate).
 Do đó, việc loại bỏ phần sắt từ có thể đóng vai trò như một bước làm giàu sơ bộ

## Slide 11: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Thành phần hóa học nền:
Tro bay loại C (từ than lignite/sub-bituminous) thường chứa hàm lượng Canxi (CaO) cao (>15-20%), gây tiêu hao axit lớn trong quá trình hòa tách.
Ngược lại, tro bay loại F (từ than bituminous) chứa ít Canxi hơn nhưng hàm lượng nhôm và silic cao, cấu trúc thủy tinh bền vững hơn, khó hòa tan hơn.

## Slide 12: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Các phương pháp vật lý được áp dụng nhằm mục đích "làm giàu" nguyên liệu:
  Loại bỏ các thành phần trơ (như thạch anh, mullite tinh thể) hoặc
  Loại bỏ các thành phần tạp (như sắt, cacbon chưa cháy),
   Giảm khối lượng vật liệu cần xử lý axit và nâng cao hàm lượng REE đầu vào.

## Slide 13: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Công nghệ sàng hoặc phân cấp khí được sử dụng để tách lấy phần hạt nhỏ (<45 µm).
  Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc chỉ lấy phần hạt mịn có thể nâng hàm lượng REE lên khoảng 1.3 đến 1.5 lần so với tro thô.
  Tuy nhiên, hiệu suất thu hồi thực tế thường thấp nếu chỉ lấy phần mịn, vì một lượng lớn REE vẫn có thể nằm trong các hạt kích thước lớn hơn.
   Do đó, công nghệ này thường phải kết hợp với quá trình nghiền để giải phóng các hạt REE nằm trong các kết hạch

## Slide 14: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Tuyển từ: tách các khoáng vật sắt (magnetite, hematite) ra khỏi pha thủy tinh aluminosilicate.
  Máy tuyển từ cường độ thấp (LIMS) hoặc cao (HIMS).
  REEs chủ yếu tập trung trong phần không từ tính.
  Việc loại bỏ phần sắt giúp giảm tiêu hao axit ở các bước sau và giảm tải cho quá trình tinh chế dung dịch.
  Tuy nhiên, REE có thể liên kết với oxit sắt, do đó việc tuyển từ cần được đánh giá cẩn thận để tránh thất thoát REE

## Slide 15: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Tuyển nổi: do bề mặt các hạt phần lớn là thủy tinh giống nhau, tính chọn lọc của tuyển nổi rất kém.
  Rất khó tìm được thuốc tập hợp có tính chọn riêng cao, chỉ bám vào hạt chứa REEs mà không bám dính vào các hạt khoáng khác.
  Nhìn chung, tuyển nổi chủ yếu được dùng để loại bỏ phần than chưa cháy ra khỏi tro do cacbon trong than có tính xốp, hấp thụ hóa chất và gây cản trở quá trình hòa tách

## Slide 16: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Tuyển trọng lực: Sử dụng bàn đãi hoặc xiclon thủy lực để tách các hạt nặng (chứa REE) và hạt nhẹ (cenospheres rỗng). Hiệu quả thường hạn chế do kích thước hạt quá mịn [6].
Nhìn chung, các phương pháp vật lý và hóa lý đóng vai trò là bước phân tách sơ bộ quan trọng. Chúng không thể tách triệt để REEs nhưng giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của cả quy trình bằng cách giảm 30-50% khối lượng vật liệu trơ đi vào khâu xử lý hóa học, từ đó giảm chi phí hóa chất và kích thước thiết bị.

## Slide 17: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Công nghệ Hỏa luyện: là giai đoạn can thiệp mạnh nhằm phá vỡ cấu trúc mạng lưới thủy tinh aluminosilicate bền vững, chuyển hóa REEs sang dạng dễ hòa tan.
Các phương pháp nhiệt luyện đang là xu hướng nghiên cứu trọng tâm để giải quyết vấn đề hiệu suất thu hồi thấp của các phương pháp truyền thống

## Slide 18: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Nung/Thiêu Kiềm (Alkali Roasting/Sintering): dựa trên nguyên lý phản ứng pha rắn ở nhiệt độ cao giữa tro bay và các chất kiềm mạnh (NaOH, Na2CO3, CaO).
  Ở nhiệt độ 400-800°C, chất kiềm tấn công mạng lưới Si-O-Al, phá vỡ cấu trúc thủy tinh và chuyển hóa silic, nhôm thành các muối tan trong nước (Natri silicat, Natri aluminat), giải phóng REEs dưới dạng oxit hoặc hydroxit
Al2O3.SiO2 (glass) + 2Na2CO3 2NaAlO2 + Na2SiO3 + 2CO2 | 
Fe2O3+ Na2CO3 →2NaFeO2+ CO2 | Nb2O5+3Na2CO3 →2Na3NbO4+3CO2
TiO2+ Na2CO3 → Na2TiO3+ CO2 | REE2O3+ Na2CO3 → 2NaREEO2+CO2
Ga2O3+ Na2CO3 →2NaGaO2+CO2 | 2REEPO4+3Na2CO3 → REE2O3+2Na3PO4+3CO2

## Slide 19: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
  Ưu điểm:
  Hiệu suất phá mẫu cực cao, có thể chuyển hóa >90% pha thủy tinh, giải phóng hầu hết lượng REEs bị “nhốt”.
  Cho phép thu hồi đồng thời nhôm và silic.
  Nhược điểm:
  Tiêu tốn năng lượng lớn và lượng hóa chất kiềm khổng lồ (tỷ lệ tro:kiềm thường là 1:1).
  Sau khi nung, cần quá trình rửa nước phức tạp để tách muối Natri trước khi dùng axit để hòa tách REE.
  Nước thải từ quá trình này có độ kiềm rất cao, khó xử lý

## Slide 20: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Thiêu Axit (Acid Baking): phương pháp này trộn tro bay với axit đậm đặc (H2SO4 98%) và nung ở nhiệt độ trung bình (200-300°C).
  Ở nhiệt độ này, axit sunfuric đậm đặc có khả năng oxy hóa và sunfat hóa mạnh mẽ. Nó phản ứng với các oxit kim loại trong tro để tạo thành muối sunfat.
  Đặc biệt, quá trình này làm mất nước của axit silicic, biến nó thành dạng silica khan (SiO2) không tan và dễ lọc
Nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình này tuân theo mô hình "lõi co rút" (shrinking core model), trong đó axit tấn công từ bề mặt hạt vào trong tâm, ăn mòn lớp vỏ thủy tinh để tiếp cận REEs

## Slide 21: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Ưu điểm:
  Khả năng kiểm soát sự hòa tan của sắt.
    Ở nhiệt độ nung khoảng 650-700°C, sắt (III) sunfat không bền và phân hủy thành oxit sắt (Fe2O3) không tan, trong khi sunfat đất hiếm (REE2(SO4)3) vẫn bền nhiệt.
    Điều này cho phép tách phần lớn sắt ra khỏi REE ngay từ giai đoạn nung, giảm tải gánh nặng cho khâu tinh chế sau này .
  Các nghiên cứu cho thấy thiêu acid có thể đạt hiệu suất thu hồi REE trên 70-80% đồng thời giải quyết triệt để vấn đề tạo gel silica - cơn ác mộng của công nghệ hòa tách lỏng truyền thống

## Slide 22: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Công nghệ Thủy luyện (Hòa tách) : Sau khi tiền xử lý, công đoạn thủy luyện đóng vai trò chuyển REEs vào dung dịch. Đây là trái tim của toàn bộ dây chuyền công nghệ

## Slide 23: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Hòa tách Axit Trực tiếp (Direct Acid Leaching):
  Dùng dung dịch axit (HCl, HNO3, H2SO4) để rửa giải REE.
  Khi dùng axit mạnh để tấn công pha thủy tinh, silic bị hòa tan dưới dạng axit silicic (H4SiO4). Khi nồng độ cao hoặc pH thay đổi, chúng trùng ngưng tạo thành gel silica (dạng thạch), làm tăng độ nhớt dung dịch đột ngột, gây tắc nghẽn hoàn toàn hệ thống bơm và lọc.  phải vận hành ở điều kiện kiểm soát pH ngặt nghèo hoặc chấp nhận hiệu suất thấp.
  Với tro bay nhiều Canxi, phản ứng giữa H2SO4 và CaO tạo ra lớp vỏ CaSO4 (thạch cao) bao bọc lấy hạt tro, ngăn cản axit tiếp tục thấm sâu vào bên trong để hòa tan REE. Hiệu suất của công đoạn hòa tách này thường thấp (<30-50%) nếu không có nung axit hoặc nung kiềm hỗ trợ, trừ khi sử dụng nồng độ axit cực cao (6-10M) và nhiệt độ cao, tuy nhiên điều kiện đó lại gây ăn mòn thiết bị nghiêm trọng

## Slide 24: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Hòa tách Sinh học (Advanced Bio-leaching): sử dụng công nghệ sinh học phân tử.
  Một loại protein hấp phụ sinh học dựa trên Lanmodulin (LanM) - một protein tự nhiên có ái lực đặc biệt với REEs. Protein này được biến đổi gen (tạo thành RELPs) để có tính năng "cảm ứng nhiệt".
  Trong dung dịch ở nhiệt độ thấp, RELPs tan và bắt giữ các ion REE với độ chọn lọc cực cao (gấp hàng triệu lần so với kim loại khác).
  Khi nâng nhiệt độ lên, RELPs kết tụ lại (phase separation), kéo theo REE, cho phép tách chúng ra khỏi dung dịch dễ dàng.
Công nghệ này có thể tăng độ tinh khiết của REE lên tới 100.000 lần chỉ trong một bước, hoạt động tốt ở pH axit trung bình (3-6) và có thể tái sử dụng nhiều lần.

## Slide 25: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Dung môi Eutectic (Deep Eutectic Solvents - DES): DES được coi là "dung môi xanh" của thế kỷ 21.
  Loại dung môi này thường là hỗn hợp của Choline Chloride (ChCl) và một chất cho liên kết hydro (như Urea, Axit Lactic, Axit Oxalic).
  DES có khả năng hòa tan chọn lọc các oxit kim loại mà không cần áp suất cao hay gây bay hơi khí độc.
  Hệ dung môi Choline Chloride + Lactic Acid đã chứng minh khả năng hòa tách REE từ tro bay khá tốt.
Tuy nhiên, độ nhớt của DES rất cao (gấp trăm lần nước), làm cho quá trình truyền khối chậm và khó khăn trong việc lọc rửa. Chi phí hóa chất ban đầu cũng cao hơn axit vô cơ

## Slide 26: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Công nghệ TREE (Targeted Rare Earth Extraction): là một hệ thống công nghệ tích hợp thông minh.
  Công nghệ này sử dụng các cảm biến và điều khiển thời gian thực để tối ưu hóa việc thêm hóa chất ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường.
  Thay vì tấn công ồ ạt bằng axit mạnh, TREE sử dụng lượng hóa chất tối thiểu cần thiết để "nhắm mục tiêu" vào các pha chứa REE, đồng thời kiểm soát động học để hạn chế hòa tan tạp chất.
  Quy trình này được thiết kế để giảm thiểu chi phí vận hành và tác động môi trường

## Slide 27: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Công nghệ Tinh chế và Thu hồi Sản phẩm (Separation & Purification):
  Dung dịch sau hòa tách là một hỗn hợp phức tạp chứa nồng độ REE thấp (vài trăm ppm)
  Nồng độ tạp chất (Fe, Al, Ca, Mg) cực cao (vài chục nghìn ppm).
   Việc tách REE ra khỏi "biển tạp chất" này là thách thức lớn nhất của khâu sau.

## Slide 28: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Kết tủa Chọn lọc (Selective Precipitation): kết tủa oxalate và kết tủa pH từng bậc.
  (1) Kết tủa Oxalate là phương pháp kinh điển.
    Axit Oxalic (H2C2O4) tạo kết tủa không tan với các nguyên tố đất hiếm (REE2(C2O4)3) ngay cả ở pH thấp (<1-2), trong khi phần lớn sắt, nhôm vẫn tan trong dung dịch. Đây là phương pháp chính để thu hồi sản phẩm REE rắn cuối cùng.
  (2) Kết tủa pH từng bậc (Stepwise pH):
    Nâng pH dung dịch từ từ để lần lượt loại bỏ Fe (pH ~3.5-4), Al (pH ~4.5-5), sau đó mới thu hồi REE (pH >6).
    Tuy nhiên, phương pháp này gặp vấn đề lớn là hiện tượng "đồng kết tủa" (co-precipitation): khi Fe/Al kết tủa dạng hydroxit keo, chúng hấp phụ và kéo theo một lượng lớn REE, gây thất thoát nghiêm trọng.

## Slide 29: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Chiết Dung môi (Solvent Extraction - SX): SX là công nghệ tiêu chuẩn để làm sạch và phân tách các nguyên tố đất hiếm riêng lẻ.
  Hóa chất sử dụng là các chất chiết hữu cơ pha trong dầu hỏa (như D2EHPA, EHEHPA, TBP, Cyanex 923).
  Chất chiết hữu cơ trao đổi ion với REE trong pha nước, kéo REE vào pha dầu.
  Sau đó dùng axit mạnh để "rửa giải" (strip) REE ra khỏi pha dầu, thu được dung dịch REE sạch và đậm đặc.
  Tuy nhiên, các ion sắt (Fe3+) và nhôm (Al3+) cạnh tranh quyết liệt với REE để liên kết với chất chiết. Do nồng độ chúng quá lớn, chúng nhanh chóng làm bão hòa dung môi. Do đó, bắt buộc phải có bước tiền xử lý loại bỏ sắt/nhôm (ví dụ bằng kết tủa hoặc khử sắt về dạng Fe2+ ít cạnh tranh hơn) trước khi đưa vào hệ thống chiết

## Slide 30: 2. Các cơ sở khoa học thu hồi đất hiếm từ tro bay
Quản lý Phóng xạ (phân tách Thorium và Uranium):
Quá trình làm giàu REE cũng làm giàu Th và U, tạo ra rủi ro về chất thải phóng xạ.
  Đối với Thorium, do có tính chất hóa học gần giống REE nhưng thủy phân ở pH thấp hơn  kết tủa chọn lọc tại pH 4.8 (gần 100% Thorium kết tủa và bị loại bỏ, trong khi phần lớn REE vẫn nằm trong dung dịch).
  Đối với Uranium, nguyên tố này thường tồn tại dưới dạng ion UO22+. Có thể tách U bằng chiết dung môi với TBP (Tri-butyl phosphate) ở điều kiện axit thích hợp, hoặc sử dụng màng lọc nano chuyên dụng.
Việc tách triệt để Th và U không chỉ đảm bảo sản phẩm REE an toàn mà còn giúp tuân thủ các quy định khắt khe về vận chuyển và xử lý chất thải .

## Slide 31
Khu vực | Hàm lượng REE tổng (ppm) | Đặc điểm Khoáng vật / Hóa học | Ý nghĩa công nghệ
Hoa Kỳ (Appalachian) | 400 - 600 | Giàu HREE (đất hiếm nặng), tính axit cao, ít Canxi. | Phù hợp cho hòa tách axit trực tiếp hoặc thiêu axit.
Hoa Kỳ (Powder River Basin) | 300 - 500 | Hàm lượng CaO cao (20-30%). | Khó khăn trong hòa tách axit do tiêu hao hóa chất lớn và tạo thạch cao.
Trung Quốc (Nội Mông) | 300 - 700+ | Hàm lượng Al2O3 rất cao (>40-50%). Giàu Ga, Li. | Thích hợp cho quy trình tích hợp thu hồi Nhôm - Đất hiếm.
Ấn Độ (Neyveli Lignite) | ~2100 | Hàm lượng cực cao bất thường, giàu Yttrium. | Tiềm năng kinh tế rất lớn, đang là trọng điểm nghiên cứu.
Nga / Đông Âu | ~400 | Chứa nhiều pha thủy tinh bền vững. | Đòi hỏi các phương pháp hoạt hóa cơ học hoặc nhiệt độ cao.

## Slide 32
Dự án / Đơn vị | Quốc gia | Nguồn nguyên liệu | Công nghệ cốt lõi | Sản phẩm mục tiêu | Trạng thái
NETL / U. Wyoming | Hoa Kỳ | Tro bay Powder River Basin (High-Ca) | Quy trình TREE (hòa tách thông minh, ambient T/P) | MREO, Khoáng sản thiết yếu (CMs) | Pilot vận hành (2025)
Univ. of Kentucky | Hoa Kỳ | Đá thải & Tro bay Appalachian | Tuyển nổi + Chiết dung môi + Bio | MREO tinh khiết 98% | Pilot
Datang Power | Trung Quốc | Tro bay hàm lượng Al cao | Nung kiềm (Lime-soda sintering) tích hợp Alumina | Alumina + REE + Gallium | Thương mại hóa quy mô lớn
NLC India | Ấn Độ | Tro bay Lignite | Hòa tách axit + Trao đổi ion | MREO | Nghiên cứu / Pilot

## Slide 33: 3. Phân tích kinh tế - kỹ thuật
Doanh thu và vai trò của sản phẩm đi kèm (Co-products):
  Nếu chỉ bán REE, với hàm lượng đầu vào 300 ppm, chi phí sản xuất 1 kg REO có thể lên tới $200-$300 USD, cao hơn nhiều so với giá thị trường (trừ khi giá đất hiếm tăng đột biến).
  Scandium là "cứu cánh" của các dự án này. Giá Scandi oxit rất cao (~4000-5000 USD/kg). Dù hàm lượng trong tro nhỏ, doanh thu từ Sc có thể chiếm tới 50-80% tổng doanh thu từ dòng kim loại hiếm.
  Việc thu hồi Alumina (giá ~$400/tấn) với khối lượng lớn tạo ra dòng tiền ổn định, bù đắp chi phí xử lý cơ bản.
  Tro sau khi xử lý (đã tách kim loại nặng, cacbon) có chất lượng cao, có thể bán làm phụ gia bê tông với giá cao hơn tro thô, biến chi phí xử lý chất thải thành doanh thu

## Slide 34: 3. Phân tích kinh tế - kỹ thuật
Nhìn chung, các mô hình kinh tế chỉ ra rằng, để đạt điểm hòa vốn và sinh lời, dự án bắt buộc phải theo mô hình "Đa sản phẩm" (Multi-product recovery): Thu hồi REE + Scandium + Alumina + Vật liệu xây dựng. Mô hình chỉ thu hồi REE đơn thuần là không khả thi về kinh tế

## Slide 35: 4. Tác động Môi trường, Pháp lý và Xã hội
Tại Hoa Kỳ, quy định vềt dư đốt than (CCR Rule) của EPA đặt ra các yêu cầu khắt khe về đóng cửa hồ chứa tro xỉ và ngăn ngừa rò rỉ nước ngầm  tạo ra áp lực (và cơ hội) cho các công ty điện lực phải xử lý các bãi tro tồn lưu.
Công nghệ thu hồi REE giúp chuyển đổi các bãi thải này, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nước ngầm, do đó có thể nhận được sự ủng hộ và ưu đãi từ chính sách môi trường.

## Slide 36: 4. Tác động Môi trường, Pháp lý và Xã hội
Quản lý chất thải phóng xạ (NORM): Như đã phân tích, việc xử lý tro bay tập trung các nguyên tố phóng xạ (Th, U).
Các quy trình công nghệ hiện đại phải đảm bảo tách bỏ hoàn toàn các nguyên tố này khỏi sản phẩm thương mại và quản lý dòng thải chứa phóng xạ theo quy định về NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials).
Đây là một chi phí tuân thủ (compliance cost) không thể bỏ qua.

## Slide 37: 4. Tác động Môi trường, Pháp lý và Xã hội
Lợi ích môi trường toàn diện:
  So với khai thác mỏ đất hiếm truyền thống (thường gây tàn phá cảnh quan, xói mòn đất và ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng), việc khai thác từ tro bay là hoạt động "làm sạch".
  Hoạt động này xử lý một loại chất thải nguy hại hiện hữu, thu hồi tài nguyên, và trả lại vật liệu an toàn hơn.
Đây là điểm cộng lớn giúp các dự án này dễ dàng được chấp nhận bởi cộng đồng và chính quyền .

## Slide 38: 5. Kết luận và triển vọng tương lai
Công nghệ thu hồi đất hiếm từ tro bay đã đi một chặng đường dài từ những nghiên cứu phòng thí nghiệm sơ khai đến các nhà máy pilot hiện đại.
  Về công nghệ: Đã có các giải pháp cho yếu tố "nhà tù thủy tinh" thông qua các phương pháp nung kiềm và thiêu axit tiên tiến. Các vấn đề kỹ thuật hóc búa như sự tạo gel silica hay nhiễu tạp chất sắt đã có giải pháp kiểm soát hiệu quả.
  Về kinh tế: Bài toán chi phí đã được định hình rõ ràng: không thể chỉ dựa vào REE. Tương lai thuộc về các tổ hợp nhà máy lọc hóa đa kim loại, nơi tro bay được xem như một loại quặng đa kim (polymetallic ore) để sản xuất đồng thời nhôm, scandium, đất hiếm và vật liệu xây dựng.

## Slide 39: 5. Kết luận và triển vọng tương lai
  Triển vọng: Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách của các chính phủ nhằm đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, cùng với sự hoàn thiện của các công nghệ xanh (như bio-leaching, DES), tro bay và các phụ phẩm than đá chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong nguồn cung nguyên liệu chiến lược của thế giới trong thập kỷ tới.
  Đây không chỉ là vấn đề khai khoáng, mà là bước chuyển mình của ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch để đóng góp vào tương lai xanh.